### 2020年10月9日拟对核技术应用、输变电项目环评文件作出审批意见的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东县人民医院新增一台DSA项目 | 南通市如东县境内 | 如东县人民医院 | 南京瑞森辐射技术有限公司 | 院内门诊大楼西侧新建1幢外科大楼，拟在该外科大楼四层新建1座DSA机房（手术室18）并配备1台DSA（最大管电压≤125kV，最大管电流≤1250mA），用于开展医疗诊断和介入治疗。 项目建设地址位于南通市如东县掘港镇江海西路2号。 | （一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中相应的剂量限值要求。 （二）定期检查辐射工作场所工作指示灯、电离辐射警告标志等安全设施，确保正常工作。 （三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作。 （四）辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知 识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。 （五）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年请有资质的单位 对项目周围辐射水平监测1～2次。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 2 | 新上APP如东年产78万吨高档生活用纸项目新建220kV降压站工程项目 | 南通市如东县境内 | 金红叶纸业（南通）有限公司 | 南京普环电力科技有限公司 | 新建一座220kV降压变电站，本期新建2台主变压器，容量为2×65MVA，远期主变共3台，容量为2×65MVA+1×100MVA，主变户外布置。电压等级为220/35kV。220kV进线间隔2回（电缆进线），35kV出线15回（电缆出线），220kV配电装置采用户内GIS布置，本期建设35kV电容器2×（10+6.5）Mvar，35kV电抗器2×2 Mvar。 本工程的总投资为6000万元，其中环保投资约30万元，占总投资额的0.50%。 | （一）严格执行环保要求和设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉及区域的总体规划。 （二）加强施工期环境保护，落实施工过程中各项污染防治措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，施工结束后及时做好植被恢复工作，防止水土流失，将施工对环境的影响程度降到最低。 （三）工程运行后产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响须确保满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100μT控制限值。 （四）220降压站须选用低噪声设备。降压站厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 （五）220降压站设置化粪池，运行人员产生的生活污水经处理后排入金红叶纸业（南通）有限公司污水处理站。降压站设置事故油池，事故油排入事故油池，事故油由有资质的单位回收处理，并需办理相关环保手续。降压站运行更换下的废旧蓄电池由运营单位统一收集送至有资质的单位处理，并需办理相关环保手续，严格禁止废旧蓄电池随意堆放。 （六）工程投入运营后应加强环保设施的日常管理与维护，确保环保设施正常运行；做好电磁环境、声环境的日常监测工作。 （七）做好电磁辐射环境影响相关的科普知识的宣传工作，会同当地政府及其有关部门对居民进行必要的解释、说明。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 经审议，我局拟对上述环境影响评价文件做出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，维护公众环境权益，现将环境影响评价文件的基本情况予以公告。公示期：2020年10月9日－2020年10月14日。 联系电话及传真：0513－59002831 通讯地址：南通市崇文路2号，南通市生态环境局，邮编226007。 听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的环境影响评价文件批复决定要求听证。 |