2019年3月1日拟作出核技术应用建设项目环评报告书（表)审批意见公开

| 项目名称 | 雄邦压铸（南通）有限公司3台X射线工业CT项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 江苏省南通市高新技术产业开发区朝霞西路 |
| 建设单位 | 雄邦压铸（南通）有限公司 |
| 环评机构 | 苏州热工研究院有限公司 |
| 项目概况 | 企业因生产需要，在厂区车间内设置3台X射线工业CT装置（均属Ⅱ射线装置，XG-1604T/C型管电压为160kV，管电流为1.25mA;XG-1604Z/C型管电压为160kV，管电流为1.25mA;X-SZ40型管电压为240kV，管电流为7.8mA。），用于产品无损检测。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | （一）企业已成立辐射安全管理领导小组，并以文件形式明确机构职责，并配备1名大学本科学历人员从事辐射防护管理工作。 （二）CT周围30cm处辐射剂量率满足《工业X射线探伤放射防护要求》GBZ117-2015中关注点最高周围剂量当量参考控制水平不大于2.5μSv/h的要求。人员年受照剂量满足剂量约束值：职业人员5mSv/a、公众0.25mSv/a的要求；同时满足人员周剂量参考控制水平（职业人员100 μSv/周；公众5μSv/周）。 （三）检测室入口处和X射线CT铅房周围显著位置粘贴电离辐射警示标识，安装工作指示灯，防护门和X射线出束实现门机联锁，操作台设有急停开关。 （四）辐射安全管理人员和职业人员参加环保部门组织的辐射安全知识培训，通过考核后持证上岗。 （五）辐射工作人员定期接受剂量监测，辐射工作人员接受职业健康监护。。 （六）工作场所配置1台巡检仪，企业平时自检使用，每台X射线CT工作场所配备2台个人报警仪，进行辐射工作时随身携带。。 （七）操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、设备台账和使用登记制度、人员培训计划、监测制度、辐射事故应急措施制度完善，并具有可操作性。 |
| 公众参与情况 | 无 |
| 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 一、公示时间：2019年3月1日－2019年3月7日。 二、权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的环境影响评价文件批复决定要求听证。 三、联系电话：0513－59002810。 |