申领《危险废物经营许可证》受理公示

| 企业名称 | 南通天地和环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 经营设施地址 | 启东市高新技术产业开发区聚海路2号 |
| 法人代表 | LIU FEI |
| 申请经营类别及数量 | 清洗、处置、利用6.4万吨危险废物，其中包括200L包装桶（HW04，900-003-04；HW08，900-249-08；HW49，900-041-49、900-047-49）86万只（14200吨/年）；200L以下包装桶（HW04，900-003-04；HW08，900-249-08；HW49，900-041-49、900-047-49）15000吨/年；IBC吨桶（HW04，900-003-04；HW08，900-249-08；HW49，900-041-49、900-047-49）8万只（4800吨/年）；染料、涂料废物（HW12，264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-256-12、900-299-12）20000吨/年；废塑料包装物（HW08，900-249-08；HW49，900-041-49、900-047-49）10000吨/年 |
| 废物的运输 1、废物运输方式 采用高栏货车或者飞翼货车运输，若是高栏货车，则必须采用绳网罩住，防止危险废物滚落。 2、现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质） 委托启东安康石化运输有限公司进行运输。 资质：苏交运管许可 通字320600300653号 3、废物运输时的应急方案和工具 设定固定运输路线，使用危险品车辆及危险品驾驶员和押运员，一旦发生中途危险废物滚落，立即靠边停车，架设三角禁止标志，及时处理现场。危险废物运输途中，车辆应防暴晒、雨淋等恶劣天气，且必须按规定线路行驶，随车配置的GPS定位仪可全程监督运输车辆，保证车辆按规定路线行驶，监控运输途中车辆运行速度，及时掌握途中突发异常状况。同时，运输途中，承运双方确保电话畅通。 运输车辆配备有应急处理设备，可充分保证废物、车辆及驾驶人员的安全。 |
| 废物的贮存/暂存 1、废物贮存/暂存方式 厂内设置有危废仓库，实行分类隔离存储。按所存储物品种类划分物品存放专区，并配有统一标识牌。危废仓库设有10个贮存区，用于分别贮存固态、液态、半固态及腐蚀性废物等 。 2、废物贮存场所情况简述 危废仓库可满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中要求：(1)地面与裙脚用砼等坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容；(2)有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；(3)设施内有安全照明设施和观察窗口；(4)用以存放液体、半固体危险废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；(5)设计有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围的容积不低于总储量的1/5；(6)不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断 |
| 废物的预处理 1、废物预处理工艺 包装桶筛选吸残，染料、涂料废物分选配伍。 2、废物预处理设施、设备 接收的废旧包装容器，首先，由人工进行初步筛选，按照不同类别进行分类，同时配备必要的吸残机3台。 |
| 废物处置工艺及设备、设施 一、废物处置工艺 1：闭口翻新铁桶生产线工艺流程图 闭口桶翻新桶工艺描述： （1）吸残：对于回收的废200L包装桶，先利用专用的全自动吸残设备将桶内残液吸出，吸出的废残液残液S1-1使用200L包装桶储存，以减少后续清洗成本。根据企业的生产经验，平均每个桶内残液约50g。产生的有机废气G1-1采用密闭负压收集（收集效率98%）后经RTO装置处理后排放。 （2）全自动加温倒残：受桶内原料性质及温度影响，包装桶内的物态部分会呈现固态甚至半固态，此时使用吸残无法有效将桶内残液吸出，将油漆桶输送至全自动加温倒残设备内，采用电加热的方式将桶内油漆加热，使之呈现流动态，随后将桶内残液S1-2倒出，产生的有机废气G1-2采用密闭负压收集（收集效率98%）后经RTO装置处理后排放。 项目采用PLC+通讯系统+视觉系统控制整条生产线，做到机械设备完美结合，绝大部分由程序控制，更精准、更节约、更环保、更便捷、更合理化。 操作时先将200L包装桶盖打开，桶口朝上放置在输送机上，待桶到达固定区域内，由移动翻转机翻过180°后，自动放置在倒残架上。倒残架主要方便用于将桶内的残液倒置与收集，方便后道工序清洗，减少清洗剂用量。随后通过滚子输送机将桶自动输送到指定工位，随后通过PLC系统控制，通过电加热系统对桶内残液进行加热，方便倒出桶内较粘稠的残留物。 （3）桶体整边：采用全自动整边设备，对桶口进行整边，矫正。此过程会产生无组织有机废气G1-3和噪声N； （4）桶体整形：整边结束后，利用全自动整形机对桶口凹凸部位进行整形处理。此过程会产生无组织有机废气G1-4和噪声N； （5）内部清洗：采用全自动清洗机清洗包装桶，采用半自动桶盖清洗机清洗桶盖等配件。根据桶内物料状态，生产过程中约60%包装桶采用热碱水清洗，其余包装桶采用清洗剂（根据包装桶内物料规格分别选择乙酸乙酯、乙醇、二甲苯及热碱水作为清洗剂）进行清洗。此过程会产生清洗废有机溶液S1-3、有机废气G1-5，热碱水清洗过程会产生清洗废水W1-1。 （6）内外检查：利用全自动检漏机对废旧铁桶进行全方位检查，全自动检漏机具有自动化程度高，能实现自动喂桶、夹持、充气、检漏、全方位彻底检漏的特点，是旧铁桶翻新必不可少的关键设备，清洗未达标的产品重新采用热碱水清洗（单独设立热碱水清洗的质检区域进行二次清洗），内外检查过程中如发现桶身存在破损现象，作为不合格品进行撕碎、破碎、磁选、清洗处理（此过程会产生噪声N，废纸S1-6及清洗废水W1-2），制作成碎铁片外售处理，合格品进入下一道工序。 （7）冲洗除标签：利用高压水流冲洗桶外表面的标签纸，冲洗过程产生的废水经冲洗除标签工位下方设置的沉淀池过滤后循环回用，每只包装桶标签页重量约5g，此工序会产生废纸S1-4。 （8）组装：直接上经半自动桶盖清洗机清洗过的桶盖组装成型； （9）外部抛丸：采用全自动抛丸设备对铁桶外表进行全方位抛丸处置，去除铁桶外表的锈渍。此过程会产生噪声N、抛丸废气G1-6和废钢砂S1-5； （10）静电喷粉：根据企业提供的资料，平均每个铁桶的表面积为2.18m2，喷粉厚度为80um，喷粉上粉率为90%，喷粉过程全自动。粉末经喷枪对工件进行静电喷涂，一部分粉末吸附于工件表面；一部分粉末落于粉室底部；还有一部分粉末被回收吸附。粉房内的含粉空气受回收风机的吸引，由侧部入口进入回收系统，在气流的作用下，使含尘空气均匀的通过微网滤筒，同时微尘粉被阻留在滤筒外表面，随着滤筒外表面粉尘层增厚，阻力增加，脉冲控制仪定时器将作用于电磁阀系统，打开空气隔膜阀，于是高压气流便直接冲入滤筒中心，气流由内向外作用于滤筒表面的粉尘，使吸附在滤芯表面的粉尘被吹扫一清，粉尘则随主气流下行及重力作用落入集粉斗内，在回收室体顶部设有封闭箱体，将风机装在箱体里，箱体上面设有空气过滤棉，更进一步对空气进行净化，优化了工作环境，提高了经济效率等优点。此过程会产生噪声N和喷粉粉尘G1-7； （11）烘干：采用全自动内外烘干机将喷粉后的铁桶进行内外烘干，采用天然气燃烧器供热，随后通过热交换装置对烘干机内提供热风，保持恒温170℃左右，烘干时间为10分钟，热交换装置将天然气热量传递至烘干机内部，天然气燃烧烟气不会与待烘干工件发生直接接触。天然气燃烧尾气最终与处理后的烘干废气通过同一根排气管道排放。烘干废气G1-8经集气管收集（收集效率为90%）后通过碱喷淋+除雾隔水+布袋除尘装置+二级活性炭吸附装置处理后排放。 2：开口翻新铁桶生产线工艺流程图 开口翻新桶工艺描述： （1）吸残：对于回收的废200L包装桶，先利用专用的全自动吸残设备将桶内残液吸出，吸出的废残液残液S2-1使用200L包装桶储存，以减少后续清洗成本。根据业主提供的技术资料，平均每个桶内残液约50g。产生的有机废气G2-1采用密闭负压收集（收集效率98%）后经RTO装置处理后排放； （2）全自动加温倒残：受桶内原料性质及温度影响，包装桶内的物态部分会呈现固态甚至半固态，此时使用吸残无法有效将桶内残液吸出，将包装桶输送至全自动加温倒残设备内，采用电加热的方式将桶内残留物加热，使之呈现流动态，随后将桶内残液S2-2倒出，产生的有机废气G2-2采用密闭负压收集（收集效率98%）后经RTO装置处理后排放； （3）加温烘干：采用多工位加温打磨设备，工作方式为加温烘干，桶外口温度200℃，天然气燃烧释放热量使桶内挂壁着的溶剂经过烘干后固化，以便于后续的抛丸与抛光。此过程会产生烘干废气G2-3、天然气燃烧废气G2-4和噪声N； （4）桶内打磨：使用多工位加温打磨设备将桶内壁经加温干化的树脂打磨下来，此过程会产生打磨颗粒物G2-5和噪声N； （5）抛丸：采用全自动抛丸设备对铁桶进行全方位抛丸处置，去除铁桶外表的锈渍。此过程会产生噪声N、抛丸废气G2-6和废钢砂S2-3； （6）抛光：采用两工位高压冲洗打磨设备，对铁桶进行精细打磨，打磨采用干式打磨，待打磨结束后使用高压水冲洗桶内壁，同时用水直接对打磨刀头进行降温冷却，冲洗水经配套设置的过滤装置处理后循环回用不外排；此过程会产生抛光废气G2-7、噪声N； （7）整形：利用全自动整形机对桶口凹凸部位进行整形处理。此过程会产生噪声N； （8）抛光：整形后对桶内壁再次进行抛光处理，采用两工位高压冲洗打磨设备，对铁桶进行精细打磨，打磨采用干式打磨，待打磨结束后使用高压水冲洗桶内壁，同时用水直接对打磨刀头进行降温冷却，冲洗水经配套设置的过滤装置处理后循环回用不外排；此过程会产生抛光废气G2-8、噪声N； （9）卧式防锈：采用卧式防锈设备，使用防锈剂将铁桶进行防锈处理，防锈剂无挥发性，循环使用；此过程会产生噪声N； （10）烘干：采用热风机进行风干，此过程会产生噪声N； （11）组装：将经半自动桶盖清洗机清洗过的桶盖和桶箍上紧（桶盖清洗与闭口桶清洗位于同一区域），此工序无三废产生； （10）喷粉：根据企业提供的资料，平均每个铁桶的表面积为2.18m2，喷粉厚度为80um，喷粉上粉率为90%，喷粉过程全自动。粉末经喷枪对工件进行静电喷涂，一部分粉末吸附于工件表面；一部分粉末落于粉室底部；还有一部分粉末被回收吸附。粉房内的含粉空气受回收风机的吸引，由侧部入口进入回收系统，在气流的作用下，使含尘空气均匀的通过微网滤筒，同时微尘粉被阻留在滤筒外表面，随着滤筒外表面粉尘层增厚，阻力增加，脉冲控制仪定时器将作用于电磁阀系统，打开空气隔膜阀，于是高压气流便直接冲入滤筒中心，气流由内向外作用于滤筒表面的粉尘，使吸附在滤芯表面的粉尘被吹扫一清，粉尘则随主气流下行及重力作用落入集粉斗内，在回收室体顶部设有封闭箱体，将风机装在箱体里，箱体上面设有空气过滤棉，更进一步对空气进行净化，优化了工作环境，提高了经济效率等优点。此过程会产生噪声N和喷粉粉尘G2-9； （11）烘干：采用全自动内外烘干机将喷粉后的铁桶进行内外烘干，采用天然气燃烧器供热，随后通过热交换装置对烘干机内提供热风，保持恒温170℃左右，烘干时间为10分钟，热交换装置将天然气热量传递至烘干机内部，天然气燃烧烟气不会与待烘干工件发生直接接触。天然气燃烧尾气G2-11最终与处理后的烘干废气通过同一根排气管道排放。烘干废气G2-10经集气管收集（收集效率为90%）后通过碱喷淋+除雾隔水+布袋除尘装置+二级活性炭吸附装置处理后排放。 3：IBC吨桶翻新及塑料桶翻新/破碎工艺流程图 IBC吨桶翻新及塑料桶翻新/破碎工艺描述： （1）吸残：对于回收的废IBC吨桶和废塑料桶，先利用专用的吸残设备将桶内残液吸出，以减少后续清洗用水及清洗剂用量。根据企业现有项目生产经验，废IBC吨桶平均每个桶内残液约100g；废塑料桶平均每个桶内残液约50g。此过程会产生残液S3-1和有机废气G3-1； （2）内部冲洗：采用全自动冲洗一体机冲洗包装桶内部。根据桶内物料状态，生产过程中约60%包装桶采用热碱水清洗，其余包装桶采用清洗剂（根据包装桶内物料规格分别选择乙酸乙酯、乙醇、二甲苯及热碱水作为清洗剂）进行清洗。此过程会产生清洗废有机溶液S3-2、有机废气G3-2，热碱水清洗过程会产生清洗废水W3-1。 （3）水洗：内部冲洗结束后采用清水冲洗以去除多余的有机溶剂和碱水。此过程会产生清洗废水W3-2； II、塑料桶破碎工艺产污环节简述： （1）吸残：利用自动吸液装置去除桶内多余的残液。此过程会产生废残液S3-1和有机废气G3-1； （2）带水破碎：将残液吸除的废塑料桶运送至装有数量不等的粉碎刀的粉碎室，经过连续性的高速运转，粉碎成3公分以下的细料，并且在粉碎过程中进水不断冲洗刀片，达到降温的作用使刀片连续正常作业。根据企业提供的资料，用水量约1.5t/h，其中一部分水从破碎机下排口处流入沉淀池，沉淀后循环使用，沉淀池一个月清理一次，一次污泥（含水）产生量约为3t，沉淀池污泥S3-2年产生量为12t/a。另一部分水随碎片通过密闭式输送机送入密闭式清洗池。此过程会产生噪声N和有机废气G3-3； （3）摩擦分离：将清洗后的塑料碎片输送进入高速强力摩擦清洗机料仓（每分钟500转），在螺旋推送力和自吸力的作用下，物料在高速翻转状态下脱水并运行至复合螺旋处以及异形舱室，在复合叶片的同向输送力和反向阻力以及出料端吸力和新补充的水力（此处新补充水力来源于密闭式清洗池，约每小时0.5吨）作用下，物料得以充分展开和反复摩擦，最后运行到出料段被甩出料口有效摩擦剥离。此过程会产生噪声N； （4）二次摩擦：再次将塑料碎片输送进入高速强力摩擦清洗机进行摩擦。此过程会产生噪声。此过程会产生噪声N； （5）旋转清洗：粉碎后的塑料片运送至4.5米长的密闭式清洗池，使残留在塑料片上的溶剂与热水充分接触，并通过4根轮轴内部旋转，增加摩擦力，通过摩擦在水中充分清洗塑料碎片，通过轮轴传动把内部塑料碎片输送至下一工序。密闭清洗池为全不锈钢制造，并在密闭池上部设有溢水口，水位达到溢水口自动流出经管道收集至厂内污水处理站。单个清洗池每小时溢水量约为0.004吨。单个密闭清洗池内水每周更换一次约20吨水。此过程会产生清洗废水W3-3和噪声N； （6）二次清洗：再次将塑料片运送至另一清洗池进行清洗。此过程会产生清洗废水W3-4和噪声N； （7）脱水：分离后的塑料片进入离心脱水机，在每分钟1300转高速离心转速下使碎片脱水，脱水机下方设有排口，离心废水经管道送至厂内污水处理站，根据企业提供的资料，每小时排水量约为0.4吨。此过程会产生噪声N、脱水废水W3-5； （8）干燥：脱水完成后的碎片进入热风式干燥机，通过电加热吹强风的形式把塑料碎片吹入管道后冷却并干燥。此过程会产生有机废气G3-3和噪声N；有机废气收集后经笼式二级活性炭吸附装置处理后排放； 4：油漆桶破碎、热解工艺流程图 油漆桶破碎、热解工艺描述： （1）两级撕碎：将含有染料、涂料废物的包装铁桶通过自动进料机送进粉碎机，通过带有滚刀的转子，将所进原料一次切成5公分长的小段（片），其中，动力片36片，定刀36片。此处撕碎口上方设有吸风口，把撕碎过程中产生的异味收集后进入RTO装置处理。此过程会产生有机废气G4-1、撕碎粉尘G4-2和噪声N； （2）热解处理：通过共享输送带将撕碎后的小段（片）输送至液压进料机，由进料机将撕碎后的小段（片）自动推送至热解炉内，打开主反应釜进料门，使用液压进料机自动进料，进料时长约2小时完成，随后关闭进料门，点火加热，加热时长约2小时后，反应釜内物料开始气化，气体经出气口，缓冲汽包，进入冷却系统进行冷却（间接水冷，水加热后可为清洗工序提供热水），冷凝后约有92%的气体液化成燃料剂，可回用于炉内燃烧供热，8%的不可凝气体经两道气体净化系统净化后，经安全水封和阻火器进入燃烧室进行燃烧热中和成为二氧化碳和水分排出。此时外加热源关闭，不可凝气体作为优先使用的供热燃料，燃烧后形成的烟气进入热解炉配套的二燃室内充分进行降解，随后热解废气经管道进入急冷塔+除尘室+三级碱喷淋+水喷淋+除雾隔水+二级活性炭处理后达标排放。 整个热解过程在8-9小时完成后熄火，炭黑经螺旋出渣机旋出，期间使用自来水进行间接冷却降温（水加热后可为清洗工序提供热水），冷却后炭黑经负压气力输送装置输送至储料仓内，此时炭黑的温度为安全温度，整个出炭过程约2小时。再经过2小时的自然冷却后，打开进料门把热解产物（沾有炭黑的金属）取出，整个作业完成。本项目热解技术来源于同行业汨罗万容固体废物处理有限公司固体废物资源化利用项目，根据其染料、涂料废物热解后产物比例，本项目产物占染料、涂料废物的比例为：金属15.38%、热解油14.26%、炭黑35%、不可凝气体23.59%（最终可分解为水蒸气及二氧化碳）、水蒸气11.69%、加热废气0.08%。 （3）旋转摩擦分选：热解后出炉的金属碎片（沾有炭黑）通过输送带输入设备，通过本身的缓慢旋转，带动碎片之间相互摩擦，通过此方式能够大大提高碎片的洁净度，使得部分炭黑自然脱落，期间使用雾状喷水进行喷淋，起到对金属碎片降温及抑制粉尘产生的作用。此过程会产生炭黑S4-3、喷淋废水W4-1及噪声N。 （4）破碎：金属碎片（沾有炭黑）继续进入破碎机的粉碎室内，粉碎室装有数量不等的粉碎刀，经过连续性的高速运转，即可粉碎成均在2.5公分以下的细料，在此环节金属与附着其上的炭黑得以更充分的分离，破碎期间使用雾状喷水对破碎机刀头进行降温处理，同时也可以起到一定的降尘作用。类比现有项目生产情况，破碎工段采用雾状喷水处理后仍会有少量粉尘逸散在破碎室内，仍需要采用有效措施进行降尘处理。破碎工段未沉降粉尘废气采用集气罩收集，废气收集后采用除尘室进行除尘，除尘室主要采用雾状喷水与含尘气体形成对流从而达到降尘效果。因金属碎片热解后带有较高的温度，破碎过程中产生废气的温度较高，除尘室喷淋用水设计中考虑全部挥发，因此无废水产生及排放。此过程会产生撕碎粉尘G4-4、炭黑S4-4、和噪声N。 （5）磁选：经破碎处理后的金属小段（片）通过磁滚筒，磁滚筒安装在传送设备的电机上，与传送带形成磁性分离器。当含铁的物质通过时，受到磁滚筒的吸引，将含铁的物质与炭黑分离。此过程会产生炭黑S4-5、噪声N。 （4）清洗：磁选后的铁片运送至清洗设备内进行清洗，使残留在铁片上的溶剂与水充分接触，并通过4根轮轴内部旋转，增加摩擦力，通过摩擦在水中充分清洗铁片，通过轮轴传动把内部铁片输送至下一工序。此过程会产生清洗废水W4-2，经管道收集至厂内污水处理站，清洗水每天补充量约2t。 5：废塑料包装物热解处理工艺图 废塑料包装物热解处理工艺描述： （1）热解处理：通过共享输送带将废塑料包装物送至液压进料机，由进料机将废塑料包装物自动推送至热解炉内。打开主热解炉进料门，使用液压进料机自动进料，进料量为17~30吨，进料时长约2小时完成，关闭进料门，点火加热，加热时长约2小时后，反应釜内物料开始气化，气体经出气口，缓冲汽包，进入冷却系统进行冷却，冷凝后约有92%的气体液化成燃料剂，用作炉内供热燃料，8%的不可凝气体经两道气体净化系统净化后，经安全水封和阻火器进入燃烧室进行燃烧热中和，此时外加热源关闭，不可凝气体作为优先使用的供热燃料，燃烧后形成的烟气进入热解炉配套的二燃室内充分进行降解，随后热解废气经管道进入急冷塔+除尘室+三级碱喷淋+水喷淋+除雾隔水+二级活性炭处理后达标排放。 整个热解过程在8-9小时完成后熄火，自然冷却4小时100度以下开始出炭黑，经螺旋出渣机旋出，再经负压气力输送装置输送至储料仓内，此时炭黑的温度为安全温度，整个出炭过程约2小时。再经过2小时的自然冷却后，打开进料门把钢丝取出，整个作业完成。本项目热解技术来源于同行业汨罗万容固体废物处理有限公司固体废物资源化利用项目，根据废塑料包装物热解后产物比例，本项目产物占废塑料包装物的比例为：热解油58.21%、不可凝气体及水蒸气41.69%、加热废气0.1%。此过程产生热解炉加热废气G5-1、热解油S5-1。 6：染料、涂料废物热解生产工艺图 染料、涂料废物热解生产工艺描述： （1）热解处理：通过共享输送带将撕碎后的小段（片）输送至液压进料机，由进料机将染料、涂料废物自动推送至热解炉内，打开主反应釜进料门，使用液压进料机自动进料，进料时长约2小时完成，随后关闭进料门，点火加热，加热时长约2小时后，反应釜内物料开始气化，气体经出气口，缓冲汽包，进入冷却系统进行冷却（间接水冷，水加热后可为清洗工序提供热水），冷凝后约有92%的气体液化成燃料剂，可回用于炉内燃烧供热，8%的不可凝气体经两道气体净化系统净化后，经安全水封和阻火器进入燃烧室进行燃烧热中和成为二氧化碳和水分排出。此时外加热源关闭，不可凝气体作为优先使用的供热燃料，燃烧后形成的烟气进入热解炉配套的二燃室内充分进行降解，随后热解废气经管道进入急冷塔+除尘室+三级碱喷淋+水喷淋+除雾隔水+二级活性炭处理后达标排放。 整个热解过程在8-9小时完成后熄火，炭黑经螺旋出渣机旋出，期间使用自来水进行间接冷却降温（水加热后可为清洗工序提供热水），冷却后炭黑经负压气力输送装置输送至储料仓内，此时炭黑的温度为安全温度，整个出炭过程约2小时。再经过2小时的自然冷却后，打开进料门把热解产物（沾有炭黑的金属）取出，整个作业完成。本项目热解技术来源于同行业汨罗万容固体废物处理有限公司固体废物资源化利用项目，根据其染料、涂料废物热解后产物比例，本项目产物占染料、涂料废物的比例为：金属15.38%、热解油14.26%、炭黑35%、不可凝气体23.59%（最终可分解为水蒸气及二氧化碳）、水蒸气11.69%、加热废气0.08%。此过程会产生炭黑S6-1、热解废气G6-1、热解油S6-2。 （2）磁选：经热解处理后的金属小段（片）通过磁滚筒，磁滚筒安装在传送设备的电机上，与传送带形成磁性分离器。当含铁的物质通过时，受到磁滚筒的吸引，将含铁的物质与炭黑分离。此过程会产生炭黑S6-3、噪声N。 2、废物处置设备、设施 序号 名称 规格（型号） 数量 备注 原有项目 本项目 变化情况 200L闭口桶翻新生产线 1 全自动整边机 ZZB-20 2套 2套 0 整边，无变化，搬迁设备备用 2 全自动整型机 ZZX-20 2套 2套 0 整型，无变化，搬迁设备备用 3 全自动清洗机 ZNWX-20 2套 1套 -1套 清洗 4 半自动清洗设备 TDH-118 1套 3套 +2套 新增，用于桶盖清洗，以及翻新桶的质量检测。 5 全自动检漏机 ZJL-20 2套 1套 -1套 检漏 6 全自动抛丸机 ZCQ 2套 1套 -1套 抛丸 7 全自动内外烘干机 NWH-20 1套 1套 0 烘干 8 全自动喷粉设备 ZPQ-20 1套 1套 0 喷粉 9 全自动除标签机 GX-002 0 1套 +1套 通过高压水枪冲掉标签，各类包装桶的标签去除均依托此设备，新增 10 全自动加温倒残设备 TDH-GX-001 0 1套 +1套 倒残（开口桶和闭口桶共用），新增 200L开口桶翻新生产线 1 全自动吸残设备 / 1套 1套 0 吸残（所有需要翻新处理的桶共用此套设备） 2 半自动吸残设备 / 2套 2套 0 吸残（所有需要翻新处理的桶共用此套设备） 3 多工位加温打磨设备 LZTX200-DM8-000 1套 1套 0 加温烘干 4 开口桶桶身整形设备 / 1套 1套 0 整边 5 多工位抛丸设备 LZTX204-WP-000 1台 1台 0 抛丸 6 全自动抛光设备 LZTX 200-CX-000 1套 1套 0 抛光 7 卧式防锈设备 LZTX 200-FX-000 1台 1台 0 防锈 8 风干装置 LZTX 200-FG-000 1台 1台 0 风干 油漆桶破碎热解生产线 10 进料输送机 CB-1000*12000 1台 1台 0 进料输送装置 10 间歇式无氧干化热解炉 TDH-12 5台 2台 -3台 热解 11 热解油分离设备 / 5台 2台 -3台 热解油分离，热解炉配套设施 12 撕碎机 SZJ-1200 2台 2台 0 撕碎 13 撕碎机 SZJ-1800 0 1台 +1台 撕碎，新增 14 出料输送机 CB-800*12000 1台 1台 0 原料输送 15 破碎机 SX-1400 1台 1台 0 破碎 16 成品输送机 CB-600*12000 1台 1台 0 成品输送 17 磁辊输送 CBΦ600*3000 1套 1套 0 磁选分离 18 液压系统 / 1套 1套 0 配套设施 19 清洗设施 / 2套 1套 -1套 清洗 20 旋转摩擦设备 / 1套 1套 0 摩擦分选 21 拆包机 / 1套 1套 0 拆包 22 压包机 / 1套 1套 0 压包 23 制氮设备 / 1套 1套 0 制氮 200L及200L以下塑料桶破碎生产线（两条） 1 皮带输送 2.2kw 2套 2套 0 输送 2 破碎机 SWP-1000 2台 2台 0 破碎 3 上料机 / 6台 6台 0 上料 4 密闭式清洗设备 3kw 4套 4套 0 清洗 5 高速摩擦机 18.5kw 4台 4台 0 摩擦分选 6 立式离心脱水机 7.5kw，转速1200Rpm 2台 2台 0 脱水 7 热风干燥机 36kw 2台 2台 0 干燥 8 料仓 1m³ 2座 2座 0 储存 IBC吨桶及200L塑料桶清洗生产线 1 全自动内外冲洗一体机 TDH-09 1套 1套 0 清洗 2 半自动IBC吨桶清洗机 / 2台 2台 0 清洗 染料、涂料废物热解处置生产线 1 间歇式无氧干化热解炉 TDH-12 0 2台 +2台 热解 2 热解油分离设备 / 3台 3台 +3台 热解油分离，热解炉配套设施 3 磁选设备 TDH-68 0 1台 +1台 磁选，新增 4 连续式无氧干化热解炉 TDH-18 1台 0 -1台 原拟单独作为热解设备，调整至：为所有热解炭黑进一步加工处理 废塑料包装物热解处置生产线 1 间歇式无氧干化热解炉 TDH-12 0 1台 +1台 热解，新增废塑料包装物热解工艺 2 热解油分离设备 / 0 3台 +3台 热解油分离，热解炉配套设施 供电设备 1 柴油发电机 / 1套 1套 0 备用发电机组 间歇式热解炉产生的炭黑进一步处理设备 1 连续式无氧干化热解炉 TDH-18 0 1台 +1台 对所有经过间歇式热解炉产生的炭粉进一步进行深度热解炭化处理 2 热解油分离设备 / 0 1台 +1台 热解油分离，热解炉配套设施 |
| 污染防治措施及防治效果 1、污染物产生情况 类型 产生环节 编号 污染物名称 主要污染因子 废水 生活 / 生活污水 COD、SS、氨氮、TP 纯水制备 / 浓水 COD、SS 清洗 W1-1、W1-2、W3-1、W3-2、W3-3、W3-4、W4-3 清洗废水 COD、SS、氨氮、TP、石油类、总氮、二甲苯 脱水 W3-5 脱水废水 旋转摩擦分选 W4-1 喷淋废水 破碎 W4-2 喷淋废水 废气 吸残 G1-1、G2-1、G3-1 有机废气 非甲烷总烃 全自动加温倒残 G1-2、G2-2 有机废气 非甲烷总烃 桶体整边 G1-3 有机废气 非甲烷总烃 桶体整形 G1-4 有机废气 非甲烷总烃 内部清洗 G1-5、G3-2 有机废气 二甲苯、乙酸乙酯、非甲烷总烃 抛丸 G1-6 抛丸废气 颗粒物 静电喷粉 G1-7、G2-9 喷粉粉尘 颗粒物 塑粉烘干 G1-8、G2-10、G2-11 烘干废气 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX 加温烘干 G2-3 烘干废气 非甲烷总烃 加温烘干 G2-4 天然气燃烧废气 颗粒物、SO2、NOX 桶内打磨 G2-5 打磨废气 颗粒物 抛丸 G2-6 抛丸废气 颗粒物 抛光 G2-7 抛光废气 颗粒物 带水破碎 G3-3 有机废气 非甲烷总烃 干燥 G3-4 有机废气 非甲烷总烃 撕碎 G4-1 有机废气 非甲烷总烃 撕碎 G4-2 撕碎粉尘 颗粒物 热解 G4-3、G5-1、G6-1 热解废气 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX 破碎 G4-4 破碎粉尘 金属颗粒物、炭黑 原辅料存储 / 有机废气 非甲烷总烃 固体 废物 吸残 S1-1、S2-1、S3-1、S5-1 残液 油漆、润滑油、树脂 全自动加温倒残 S1-2、S2-2 残液 油漆、润滑油、树脂 内部清洗 S1-3、S3-2 清洗废有机溶液 二甲苯、乙酸乙酯、乙醇等 冲洗除标签 S1-4 废纸 标签纸 抛丸 S1-5 废钢砂 钢砂、铁锈 磁选 S1-6、S2-3 废纸 标签纸 带水破碎 S3-3 污泥 有机物、SS等 热解 S4-1、S6-1 炭黑 炭黑 热解 S4-2、S5-1、S6-2 热解油 热解油 旋转摩擦分选 S4-3 炭黑 炭黑 破碎 S4-4 炭黑 炭黑 磁选 S4-5、S6-3 炭黑 炭黑 废气处理 / 除尘器收尘 颗粒物 / 喷淋废液 树脂、有机溶剂、水 / 废活性炭 活性炭、有机物 实验室检测 / 废检测品 二甲苯等 设备维护 / 废润滑油 矿物油 员工生活 / 生活垃圾 纸类、果皮 噪声 各类生产设备 N 机械噪声 Leq(A) 2、污染防治设施及工作原理 （1）废水处理设施及原理 南通天地和环保科技有限公司排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后排入附近河流。初期雨水经絮凝沉淀处理，车间废水排入调节池中储存，然后泵入絮凝系统中反应，物化沉淀系统中投加酸碱调节pH值，使得水质在合适的pH条件下稳定运行，然后投加絮凝剂和破乳剂对含油废水进行破乳，去除清洗废水中的大部分悬浮物和部分有机物，降低COD浓度。形成的污泥进入预处理污泥池压滤，物化后的滤液流入氧化系统中，经过强氧化处理后的产水较为清澈，有机物极大的降低，形成的污泥进入预处理污泥池压滤，上清液经过气浮池过滤后排入中间水池储存。经过调节后的产水泵入水解酸化池，利用微生物的代谢能力将其中难降解的有机物转变为易降解的有机物，提高废水的可生化性。然后自流进入好氧池池，通过好氧微生物的代谢能力将有机物全部分解至达标排放。 废水处理设施清单 序号 名称 型号规格 数量 单位 1 调节池提升泵 1.5KW 2 台 2 液位控制器 GSK-1 1 套 3 气浮机 5m3/h 1 座 4 水解酸化池 200m3 1 座 5 接触氧化池 300m3 1 座 6 沉淀池污泥提升器 QT-15全自动 1 套 7 导流系统 钢制防腐 1 套 8 控水围堰 钢制防腐 1 套 9 竖流沉淀槽 钢制防腐 1 套 10 罗茨风机 3KW 2 台 11 电气控制系统 全规格电控箱 1 套 12 风机进出口消音器 随风机配套 1 套 工艺简介： 首先清洗废水排入格栅集水池收集，然后泵入隔油沉淀池，油撇入铁桶收集，渣定期泵入污泥池。清液自流进入调节池中储存。在调节池中设置空气搅拌系统，以达到对废水水质均质、均量的目的。先将该废水泵入气浮机中的絮凝反应区中进行预处理，在反应池中依次投加液碱，酸，破乳剂、PAC和PAM，酸、液碱通过pH自动投加，调整pH值在最佳的pH范围，破乳剂将乳化态含油物质破乳生产悬浮物颗粒，然后投加PAM在反应槽中大部分悬浮物和胶体物质被形成矾花颗粒从气浮机中分离出来。清液自流进入芬顿反应系统中继续处理，芬顿系统主要是利用双氧水和硫酸亚铁形成的羟基自由基对难降解有机物进行开环断链，可高效去除废水中高浓度有机物、提高可生化性，然后在中和池中投加碱调节pH值为中性，然后投加PAC和PAM，将芬顿反应过程中产生的悬浮物生成矾花颗粒，然后在沉淀池中实现固液分离。 经过调节后的沉淀池产水泵入水解酸化池和ABR池，水解酸化池和ABR池利用微生物的代谢能力将其中难降解的有机物转变为易降解的有机物，去除部分COD和将有机氮氨化，同时去除硝酸盐，提高废水的可生化性。然后自流进入A/O池在曝气条件下，与附在填料表面的生物膜充分接触，去除掉水中的有机物和将氨氮转化为硝酸盐，部分硝酸盐废水回流至A池，被生产氮气排出池体，经氧化沉淀池沉淀后上层清液流入清水池外排，污泥泵入污泥槽。 在物化和生化过程中会产生污泥，物化污泥和生化污泥泵入污泥槽中定期压滤。清水排到集水井内继续处理。干污泥委外处理。 主体工艺介绍： 1、氧化系统 在难降解工业废水的处理技术中，铁碳微电解技术正日益受到重视，并已在工程实际中。 废水的铁内电解法的原理非常简单,就是利用铁-碳颗粒之间存在着电位差而形成了无数个细微原电池。这些细微电池是以电位低的铁成为阳极而腐蚀,电位高的碳做阴极,在含有酸性电解质的水溶剂中发生电化学反应的。反应的结果是铁受到腐蚀变成二价的铁离子进入溶剂。对内电解反应器的出水调节PH值到9左右，由于铁离子与氢氧根作用形成了具有混凝作用的氢氧化亚铁,它与污染物中带微弱负电荷的微粒异性相吸,形成比较稳定的絮凝物(也叫铁泥)而去除。 如果要让铁碳床有分解有机大分子能力,一般需要加入过氧化氢,酸性废水与铁反应生成亚铁离子,亚铁离子与过氧化氢形成Fenton试剂，生成羟基自由基具有极强的氧化性能，将大部分的难降解的大分子有机物降解形成小分子有机物等。同样，反应要在酸性的条件下才能进行。根据工程试验，铁碳床微电解刚开始的效果很理想,特别是处理酸性的有机废水。 催化氧化-微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺，又称内电解法。它是在不通电的情况下，利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V 电位差对废水进行电解处理，以达到降解有机污染物的目的。当系统通水后，设备内会形成无数的微电池系统，在其作用空间构成一个电场。在处理过程中产生的无数羟基，新生态[H]、Fe2+等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应，有效能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团，甚至断链，达到降解脱色的作用；生成的Fe2+进一步氧化成Fe3+，它们的水合物具有较强的吸附-絮凝活性，特别是在加碱调pH值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂，它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体，能大量吸附水中分散的微小颗粒，金属粒子及有机大分子。其工作原理基于电化学、氧化-还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理。该法具有适用范围广、理效果好、成本低廉、操作维护方便，不需消耗电力资源等优点。该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低COD和色度，提高废水的可生化性，同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。 2、生化处理 该废水浓度高、可生化性差，经过预处理适宜选用生化处理工艺。生化处理工艺具有以下优点：处理效率高、运行费用低、出水稳定，不产生二次污染。 生物处理工艺包括好氧工艺和厌氧工艺。 好氧工艺具有运行稳定、去除率高、出水水质好等特点，适合低浓度有机废水的处理，对于高浓度废水及含有很多复杂有机物的废水，单纯采用好氧工艺很不经济，而且有些有机物对好氧菌来说是难生物降解或不能降解的，但这些有机物往往可以通过厌氧菌分解为较小分子的有机物，而那些较小分子有机物可以通过好氧菌进一步分解。但用厌氧工艺处理废水时，需要加好氧生物处理，才能保证出水效果。所以采用“水解酸化+好氧”组合生物工艺是处理该废水的一种最佳结合。 3、水解酸化工艺 水解（酸化）处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同，将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段，即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。水解目的主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物，特别是工业废水，主要将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧处理。 水解酸化优点： ①池体不需要密闭，也不需要三相分离器，运行管理方便简单。 ②大分子有机物经水解酸化后，生成小分子有机物，可生化性较好，即水解酸化可以改变原污水的可生化性，从而减少反应时问和处理能耗。 ③水解酸化属于厌氧处理的前期，没有达到厌氧发酵的最终阶段，因而出水中也就没有厌氧发酵所产生的难闻气味，改善了污水处理厂的环境。 ④水解酸化反应所需时间较短，因此所需构筑物体积很小，一般与初沉池相当，可节约基建投资。 ⑤水解酸化对固体有机物的降解效果较好，而且产生的剩余污泥很少，实现了污泥、污水一次处理，具有消化池的部分功能。 4、生物接触氧化工艺 在好氧工艺中近年来发展较快并且取得重大技术突破的是生物膜法。生物膜法具有较大的表面积，能够大量吸附废水中的有机物而且具有很强的氧化能力，在有机物被分解的同时微生物的机体则不断增长和繁殖，也就增加了生物摸的数量。随着微生物的死亡，生物膜将自动脱落，随着废水流出池外。生物膜法中有一种重要的高效工艺：生物接触氧化池。 生物接触氧化法也称淹没式生物滤池，其工艺过程是在反应器内设置填料，经过充氧的废水与长满生物膜的填料相接触，在生物膜的作用下废水得到净化。生物接触氧化法具有以下特点： ①兼有活性污泥法的特点，反应器有大量丝状菌的存在； ②体积负荷高一般是活性污泥法的2～8倍； ③出水水质好而稳定，BOD5可达到20mg/L以下； ④动力消耗低，一般能节能30%左右； ⑤污泥产量低。经排水干管收集的车间废水首先进入隔油池，前段设人工清渣格栅，截留大块污染物与SS，保证调节池提升水泵及管路系统的正常工作。格栅斜放在污水流经的管渠上。调节池用于调节废水的水质和水量以便后续生物处理设备正常工作，保证稳定而高效的处理效果，出水通过液位控制污水泵提升至气浮池，高位启动，低位停止，超高超低位报警。 （2）废气处理设施及工作原理 车间二原料储存、吨桶清洗、质检区清洗废气密闭收集，通过笼式二级活性炭吸附处理，处理后的有机废气通过30m高排气筒（1#）排放。 喷塑烘干、加温烘干、打磨、天然气燃烧经密闭收集后，通过碱喷淋+除雾隔水+布袋除尘+笼式二级活性炭吸附装置处理，处理后的废气通过30m高排气筒（2#）排放。 抛光、抛丸废气经密闭收集后，旋风除尘+布袋除尘装置处理，处理达标后废气通过30m高排气筒（3#）排放。喷粉粉尘经密闭收集后，通过回收系统（滤筒）处理，处理达标后废气通过30m高排气筒（3#）排放。 塑料桶破碎、烘干废气采用碱喷淋净化+水喷淋+除雾隔水预处理后与仓库废气一并汇入笼式二级活性炭吸附处理，处理达标后废气通过30m高排气筒（4#）排放。 吸残、倒残、清洗、撕碎粉尘及有机废气经集气罩收集后，通过干式过滤棉+RTO处理，处理后的废气通过30m高排气筒（5#）排放。 热解炉加热废气经收集后，通过急冷塔+除尘室+三级碱喷淋+水喷淋+除雾隔水+笼式二级活性炭吸附装置处理，处理后的废气通过30m高排气筒（6#）排放。 车间一原辅料堆放废气经车间密闭、集气罩收集，车间一铁桶破碎废气经过经车间密闭、集气罩收集后采用降尘室进行预处理，预处理后废气与车间一原辅料堆放废气一并通过笼式二级活性炭吸附处理，处理后的废气通过30m高排气筒（7#）排放。 废气处理设施清单 序号 名称 型号规格 数量 单位 1 活性炭吸附罐 钢制防腐 台 8 2 车间一、四 喷淋塔 钢制防腐 套 6 3 急冷塔 不锈钢 台 1 4 布袋除尘 钢制防腐 套 2 5 除湿表冷器 不锈钢 台 1 6 除尘室 / 套 2 7 旋风除尘 钢制防腐 套 1 8 RTO 钢制防腐 套 1 9 应急旁路碳罐 钢制防腐 套 1 10 活性炭吸附器 不锈钢 台 2 11 车间二喷淋塔 PP 套 2 |
| 预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划 1、废物分析的主要仪器、设备及分析项目 主要仪器一：PE Avio200 ICP-OES电感耦合等离子体发射光谱仪 分析项目：测废物重金属元素含量 主要仪器二：快速平衡闭环法闪点测定仪 分析项目：测废物闪点 主要仪器三：量热仪SDCE1000 分析项目：测废物热值 主要仪器四：PH、离子计（梅特勒—托利多） 分析项目：测废物PH及卤化物含量 主要仪器五：灰熔点测定仪 分析项目：测灰分和熔点 2、安全、保卫措施 企业配备安全人员3名，企业管理人员5名，仓库管理员1名，门卫2名。 措施： （1）所有贮存、处置场所配备灭火器材，并定期检查确保完好； （2）物料进出按各控制环节规章进行，并分别做好进出手续、交接手续； （3）加强思想教育，提高全员安全保卫意识； （4）车间严格按照岗位安全操作规程进行。 3、内部检查监督管理措施 加强生产各环节的防火控污管理，杜绝跑、冒、滴、漏等现象发生。操作车间设置防火标志，配备消防设备，加强消防意识，定期检查设备，及时处理可能存在的隐患。工作人员须持证上岗，工作期间严禁吸烟。制定应急计划，配备相应的应急工具和人身防护用具。定期进行安全、环保检查，定期对设备进行维护保养。 4、人员培训及持证上岗情况 公司所有从事危废收集、贮存操作人员及管理人员，对相关法规和专业技术、清洁生产、安全防护、紧急处理方面进行相关知识和操作技能培训。能做到熟知入场废物特性，了解应急措施和有关消防知识，并准备必要的预防措施，防止发生意外和人身伤害事故。对操作人员进行岗前培训，了解各项制度，规范，操作方法，应急措施等，考核合格后方可持证上岗；司机、铲车司机、电焊工等特殊工种人员，需取得国家通用特殊作业上岗证后才可上岗。 5、意外突发事故应急措施 制定应急预案，一旦发生事故，快速反应，减轻事故危害。 备案编号：320681-2021-32-L 6、环境监测措施 废水、废气、噪声监测每年4次，土壤监测一次；上述污染监测委托江苏恒安检测技术有限公司进行定期监测并公示。 7、发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施 公司提出环保专用资金，购买环境应急处理保险，每年从利润中提出部分用于污染防治。 |
| 周边环境简述及地理位置图 建设项目位于启东高新技术产业开发区聚海路。项目建设地点四邻情况分别为：项目南侧为聚海路，东侧为东疆路、北侧为聚海河、西侧紧邻空地。 |
| 厂区布局说明及平面布置图 |

# Text boxes

车间二原料储存、吨桶清洗、质检区清洗废气

笼式二级活性炭吸附

抛光、抛丸

旋风除尘+布袋除尘装置

车间密闭、集气罩收集

1#排气筒

喷粉

滤筒除尘装置

塑料桶破碎、烘干

碱喷淋净化+水喷淋+除雾隔水

吸残、倒残、铁桶清洗

4#排气筒

3#排气筒

5#排气筒

热解

急冷塔+除尘室+三级碱喷淋+水喷淋+除雾隔水+笼式二级活性炭吸附装置

6#排气筒

RTO

笼式活性炭装置脱附废气

有机废气

车间一原料储存废气

降尘室

车间密闭、集气罩收集

7#排气筒

有机废气

喷塑烘干、加温烘干、打磨

碱喷淋+水喷淋+隔水除雾+笼式二级活性炭吸附

密闭收集

2#排气筒

有机废气、二氧化硫、氮氧化物、烟尘

密闭收集

颗粒物

密闭收集

颗粒物

密闭收集

有机废气

仓库废气

车间密闭、集气罩收集

有机废气

密闭收集

有机废气

管道密闭收集

有机废气

管道密闭收集

有机废气、二氧化硫、氮氧化物、烟尘

天然气燃烧废气

密闭收集

二氧化硫、氮氧化物、烟尘

笼式二级活性炭吸附

铁桶撕碎

干式过滤棉

密闭收集

有机废气

车间一铁桶破碎废气

车间密闭、集气罩收集

有机废气

笼式二级活性炭吸附