通环辐评〔2020〕2号

关于如东和风海上风力发电有限公司江苏如东

H4#海上风电场项目陆上集控中心

环境影响报告表的批复

如东和风海上风力发电有限公司：

你单位报送的由江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司编制的《江苏如东H4#海上风电场项目陆上集控中心环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我局同意建设江苏如东H4#海上风电场项目陆上集控中心，建设内容为：220kV陆上集控中心：新建集控楼、附属楼、生活楼和设备楼各1栋。新上1台220kV、135MVA的降压主变；2台220kV、60MVar的高压电抗器；1台35kV、50MVar的低压电抗器；2套35kV的动态无功补偿装置、1台20kV、315kVA的站用备用变。降压主变、高抗、低抗和站用备用变均户外布置，配套高压进出线均另行办理环评手续。（详见《报告表》）

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：

（一）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场满足相应的环保标准限值要求。

（二）严格执行环保要求和设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉及区域的总体规划。

（三）陆上集控中心须选用低噪声设备，优化站区布置并采取有效的隔声降噪措施。确保站厂界噪声达到相关环保要求，施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)要求。

（四）落实施工期各项污染防治措施，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，减少噪声和扬尘对周边敏感目标的影响。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（五）陆上集控中心设置污水处理设备，运行人员产生的生活污水经处理后，通过市政污水管网送污水处理厂处理。站内须设有事故油池，事故油排入事故油池，事故油由有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。运行更换下的废旧蓄电池由运营单位统一收集送至有资质的单位处理，并办理相关环保手续，严格禁止废旧蓄电池随意堆放。

（六）工程投入运营后应加强环保设施的日常管理与维护，确保环保设施正常运行；做好电磁环境、声环境的日常监测工作。

（七）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目试运行时，须按要求做好竣工环保验收。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》和本批复送南通市如东生态环境局，并接受其监督检查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

南通市生态环境局

2020年1月14日