附件2

排污许可证“一证式”执法工作方案

一、工作目标

推动建立以排污许可制为核心的固定污染源执法监管体系，做足执法前准备工作，强化“清单式”执法检查，实现非现场和现场执法检查相结合，健全移送、移交、查处机制，不断提高“一证式”执法监管效能。

二、适用范围

根据排污许可管理类别、排污单位信用记录和生态环境管理需要等因素，对排污许可实行分级分类执法监管，合理确定执法检查频次和检查方式，加强对排污许可重点管理单位的执法检查力度。

三、执法流程

（一）执法前充分准备

执法人员在开展执法检查前，应通过“全国排污许可证管理信息平台”提前收集排污单位的基本信息、主要生产工艺、污染防治设施、自行监测、执行报告、信息公开、管理台帐；通过“江苏省生态环境信访举报系统”调取排污单位的历史信访舆情及调处情况；通过“江苏省污染源末端监控系统”等平台调取依证应联网排污单位的在线监控情况；通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统”核实排污单位危险废物申报、转移情况；通过“用电监管系统”核实排污单位生产及污染防治设施运行情况等。根据执法任务来源及相关要求，视情况采取现场检查或者非现场检查方式，最大限度保障排污单位业合法权益，不影响排污单位业正常生产经营活动。列入“生态环境监督执法正面清单”管理的排污单位，原则上只开展非现场执法检查，非现场检查发现的问题可作为问题线索进行现场核查。

（二）开展非现场执法检查

1.持证排污情况

在“全国排污许可证管理信息平台”检查排污单位是否持证排污，排污许可证所载内容是否存在明显错漏。检查排污单位是否存在如下问题：排污单位存在未取得排污许可证排放污染物、排污许可证有效期届满未申请延续或者延续申请未经批准排放污染物、被依法撤销注销吊销排污许可证后排放污染物、依法应当重新申请取得排污许可证，未重新申请取得排污许可证排放污染物等行为。

2.自行监测情况

排污单位是否按照“全国排污许可证管理信息平台”中规定的自行监测内容、监测因子、监测方式、监测频次等要求开展自行监测。检查排污单位是否存在如下问题：（1）排污单位自行监测因子不全，监测频次不够，监测方式不符合规范；（2）排污单位自行监测数据中存在个别超标数据；（3）依证应当安装自动监控设备的未按照排污许可证规定安装、使用污染物排放自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网，或者未保证污染物排放自动监测设备正常运行；（4）自动监测设施不能正常运行期间是否按规定开展手工监测并报送生态环境主管部门；（5）其他问题。

3.执行报告情况

核实排污单位是否按照“全国排污许可证管理信息平台”中规定的内容、格式、频次和时间要求，编制排污许可证执行报告。检查排污单位是否存在如下问题：（1）排污单位未按执行报告要求编制年报、季报、月报并公开；（2）排污单位季度执行报告未于当季结束后15日内提交，年度执行报告是未于次年1月31日前提交；（3）其他问题。

4.信息公开情况

通过排污单位网站、环境信息公开平台，核实排污单位基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案等内容。检查排污单位是否存在如下问题：（1）排污单位未按规定或不如实公开环境信息；（2）排污单位环境信息发生变化后未及时更新；（3）其他问题。

5.危险废物申报、转移情况

通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统”核实排污单位危险废物申报、转移情况，检查排污单位的年度管理计划和月度申报，检查排污单位申报危险废物的种类、数量是否与环评审批、排污许可相匹配。检查对象为危险废物重点管理单位的，还可通过该系统集成的视频监控实时查看其危险废物的流通、贮存情况。检查排污单位是否存在如下问题：（1）排污单位未按期提交危险废物年度管理计划和月度申报；（2）排污单位申报的危险废物种类、数量与环评、排污许可证存在较大差异的；（3）危险废物重点管理单位危险废物流通、贮存混乱的；（4）其他问题。

（三）开展现场执法检查

生态环境部门组织开展持证排污单位现场执法检查，应当对环境选址敏感、污染排放量大、环境风险高、环境治理水平低的重点管理单位实施重点检查。现场执法应重点检查排污单位的实际运营情况与排污许可证相关内容的相符性，重点关注排污单位的生产工艺、污染防治设施、排放口、监测设施及采样口设置、厂区平面布置等相关信息，有相应技术能力的也可检查排污单位生产设施、主要产品及产能、原辅材料及燃料情况等内容。对于现场执法过程中发现存在问题的，应督促排污单位进行整改。

1.许可证基本情况

（1）检查排污许可证基本信息，单位名称、地址、统一社会信用代码、法定代表人等信息与营业执照是否一致；

（2）检查排污单位建设项目审批情况，重点检查是否存在未批先建、未验先投以及建设项目已投产，未（重新）申请排污许可证的情况；

（3）检查排污单位生产工艺，核对所属排污许可管理类别，是否存在降级申领排污许可证（登记）的情况；

（4）核查非现场执法中发现的问题线索。

2.污染物排放及防治设施建设运行情况

（1）检查排污单位产污设备种类、数量，与排污许可证载明内容是否一致；

（2）检查排污单位排污口数量、位置与排污许可证是否一致，排放口设置是否符合要求，污染物排放去向与排污许可证是否一致；

（3）检查排污单位生产工艺、排放污染物种类、污染治理设施的处理工艺与排污许可证是否一致；

（4）检查污染治理设施运行是否正常，雨水排口是否有水排放，是否存在私设暗管等逃避监管的方式违法排放污染物的行为；

（5）检查自动监测设备运行是否正常，采样管路是否规范，自动监测设备数据与平台数据是否一致，是否存在篡改、伪造监测数据等方式违法排放污染物的行为；

（6）检查是否落实挥发性有机物无组织排放控制标准、特殊时段排污相关要求，并纳入排污许可证管理；

（7）检查排污单位工业固体废物（含危险废物）产生的种类与排污许可证是否一致；是否建设符合要求的工业固体废物贮存场所，工业固体废物贮存是否符合规范；固体废物自行处置、利用设施与排污许可证是否一致；危险废物数量与“江苏省危险废物全生命周期监控系统”、台账记录是否一致；是否存在转移工业固体废物出省的情况，重点检查跨省转移手续是否规范；

（8）检查土壤污染重点监管单位是否按年度向生态环境主管部门报告有毒有害物质排放情况，是否建立土壤污染隐患排查制度；

（9）检查排污单位是否按证开展噪声监测等。

3.环境管理要求落实情况

（1）检查是否开展自行监测、自行监测方案制定规范性、监测行为完整性、监测过程规范性、监测数据真实性以及监测信息公开情况等，重点检查监测点位、指标、频次、采样方法、监测分析方法和信息记录等是否符合排污许可证要求；监测期间生产负荷是否符合技术规范要求；自动监测设施不能正常运行期间是否按规定开展手工监测并报送生态环境主管部门。对于安装使用在线监测设施的排污单位，应视情况开展在线设施的比对检查。对未开展自行监测的，或检查中对监测数据存疑的，应组织开展执法监测；

（2）检查管理台账的记录内容是否符合技术规范要求，应对照排污许可证载明要求，重点检查环境管理台账中排污单位基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息是否完整、真实，环境管理台账与执行报告相应内容是否一致，记录频次和记录形式是否规范，是否记录非正常工况及污染治理设施异常情况等内容；

（3）检查是否按规定提交执行报告，执行报告的内容及提交频次是否符合技术规范要求。结合环境管理台账记录、监测数据以及其他监控手段等，检查执行报告的真实性，判定是否符合许可排放浓度和许可排放量，同时重点关注排污单位是否报告了超标（许可排放浓度）排放或污染防治设施异常情况、竣工环境保护验收情况、排污许可证内容变化、公众举报投诉及环境行政处罚的处理情况等内容。对于在执行报告检查中发现排污单位存在实际执行情况与环境管理台账、执行报告内容等不一致的，应责令排污单位作出说明。对于未能提供相关说明且无法提供自行监测原始记录的，应依法予以处理；

（4）检查是否严格落实信息公开要求、环境信息发生变化后是否及时更新等；

（5）检查是否落实环境应急管理相关工作要求、环境应急防控措施落实情况等；

（6）检查重点环境治理设施安全风险评估和隐患排查治理情况；

（7）检查是否落实排污许可证限期整改相关要求。

（四）移送、移交和查处

生态环境执法部门在发现排污单位存在问题线索后，应制作线索移交函，将非生态环境执法范畴环境问题线索移交至相关要素业务部门；发现不属于生态环境主管部门管辖权的问题线索，应按照有关要求和时限移送有管辖权的机关处理。

对确有存在违法行为的，应在移送和移交前按照法律、法规规定的程序进行立案查处，在查处过程中应依法做好调查取证和证据固定工作，制作现场检查（勘察）笔录和调查询问笔录，并及时作出责令当事人改正或者限期改正违法行为的行政命令，根据《江苏省生态环境行政处罚裁量基准规定》实施处罚。

1.移交情形

（1）排污许可证所载基本信息存在明显错漏的；排污许可证所载生产设备、产能与企业环评审批及验收明显不符的；排污单位未及时领取排污许可证的；涉嫌伪造、变更、转让排污许可证的；涉嫌应填报登记表未填报、降格申领排污许可证（登记）的；受审批部门委托的排污许可技术机构涉嫌弄虚作假的，应将问题线索移交排污许可证审批核发部门；

（2）排污许可证许可排放浓度与污染物排放标准规定相冲突的；重点污染物总量控制要求发生变化未及时变更的，应将问题线索移交排污许可证审批核发部门及标准管理部门；

（3）特殊时段禁止或者限制污染物排放的要求与实际情况明显不符的，应将问题线索移交水、气等要素管理部门；

（4）未依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，应将问题线索移交在线监控管理部门；

（5）土壤重点管理单位存在自行监测数据超标的，应将问题线索移交土壤生态管理部门；

（6）超许可排放量排放污染物的，应将问题线索移交总量控制管理部门；

（7）通过欺骗、贿赂等不正当手段申请取得排污许可证的，应将相关问题线索移交排污许可证审批部门和纪律检查部门；

（8）排污许可证执法检查过程中发现的其他环境问题线索，应将相关问题线索移交相关部门。

2.移送情形

（1）排污单位污染防治设施安全、消防手续不齐全的，排污单位在水、气和固废污染防治中存在安全风险的问题线索，按照江苏省生态环境厅、应急管理厅《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》移送应急管理等相关部门；

（2）排污单位存在适用行政拘留环境违法、涉嫌刑事犯罪情形，依据《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》《两高关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》等法律法规移送公安部门；

（3）未申领营业执照、超范围经营、未按照规定对强制检定范围的计量器具申请检定或者检定不合格继续使用等问题线索，应将问题线索移送市场监督行政主管部门；

（4）城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理单位，污泥流向、用途、用量等未进行跟踪、记录，或处理后的污泥不符合国家有关标准，擅自倾倒、堆放、丢弃、遗弃污泥等行为的，应将问题线索移送城镇排水主管部门；

（5）发现扬尘污染相关问题线索，根据职能分工，应将问题线索移送相关行业主管部门；

（6）排污许可证执法检查过程中发现的其他问题线索，应将问题线索移送相关主管部门。

四、工作要求

（一）严格执法，打击违法行为

严格执行《排污许可管理条例》，依法严惩典型违法行为，强化信用约束。重点检查排污单位是否存在“未批先建”“边建边批”等环评违法问题，持证排污和按证排污情况，排污管理情况，台账记录及报告执行情况等；要综合运用现场执法检查、非现场核查、区域交叉检查等方式开展执法检查；对偷排偷放、自行监测数据弄虚作假和故意不正常运行污染防治设施等恶意违法行为，要通过停产整治、按日连续处罚、吊销排污许可证等手段依法严惩重罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）突出重点，加强执法监管

1.推进清单式执法检查。制定排污许可执法检查清单，积极探索完善清单式执法检查机制，明确检查内容、方式和流程，重点检查排放口规范化建设、污染物排放浓度和排放量、污染防治设施运行和维护、无组织排放控制等要求的落实情况。

2.推行非现场执法检查。加强执法监管与排污许可核发监督、环境监测、在线监控的“四监”互动，建立健全排污许可非现场执法监管机制，通过全国排污许可证管理信息平台或视频监控、污染防治设施用电监控等技术手段对排污单位的环境管理台账记录、排污许可证执行报告、自行监测数据、信息公开内容的真实性等开展非现场核查，对污染物异常排放进行远程识别、预警和督办。

3.强化联动执法检查。各地执法部门要加强与要素部门之间的联动监管，实现执法数据与环评、监测、监控、要素部门之间数据信息互联互通，强化与排污许可提质增效行动、排污许可限期整改、“未批先建”项目排查、重点行业建设项目排查监管等相关工作协调衔接；将排污许可发证企业纳入“双随机、一公开”检查对象名录库进行随机抽查，避免重复检查、多头检查，及时反馈执法检查中发现的排污许可证核发、特殊时段禁止或者限制污染物排放要求等环节存在的问题。

（三）宣传典型，强化结果运用

1.加强普法宣传。利用网站、微博、微信等平台，加大对排污许可制度的宣传力度，及时解读政策文件、回复热点难点问题，增强社会各界对排污许可制度的了解和认知。

2.加强培训指导。开展执法人员专题培训，将排污许可执法检查的内容纳入执法人员年度培训内容，指导基层开展执法检查；突出企业法人代表、环保总监培训服务，对企业如何做好排污许可证执行报告、环境管理台账、自行监测、问题整改等内容加强业务培训指导。

3.加强典型曝光。发挥正面典型宣传带动作用，引导和督促国有企业、行业领军企业走在前、做标杆；进一步实施有奖举报政策，引导环保社会组织、社会公众有序参与监督；加强对排污许可违法典型案例曝光，实施对违法行为的联合惩戒和信用评价运用，形成持续震慑。

| 南通市排污许可证“一证式”执法现场检查记录单 |
| --- |
| 单位名称 |  | 注册地址 |  |
| 行业类别 |  | 生产经营场所地址 |  |
| 法定代表人 |  | 环保负责人 （联系方式） |  |
| 企业生产状况 | □生产 □停产 □关闭 □搬迁 |
| 一、持证排污情况 |
| 项目 | 内容 | 检查情况 |
| 持证排污 | （一）持有排污许可证 | □是 □否 |
|  | （二）排污许可证是否在有效期内 | □是 □否 |
|  | （三）行业类别、生产设施是否与排污许可证一致 | □是 □否 |
|  | （四）是否存在未在排污许可证上的产污设施 | □是 □否 |
|  | （五）是否存在降级管理情况 | □是 □否 |
| 二、按证排污情况 |
| （一）废水排放情况 □有□无 | 排放口设置 | 雨水排放口数量 |  |
|  |  | 雨水排放口标识牌 | □有 □无 |
|  |  | 是否安装排放口信息化标志牌 | □是 □否 已安装（ 个），未安装（ 个） |
|  |  | 主要排放口数量（不包含雨排口）是否与排污许可证一致 | □是 □否 |
|  |  | 排放口位置是否与许可证相符 | □是 □否 |
|  |  | 排放去向是否与许可证相符 | □是 □否 |
|  | 是否需要安装自动监控设施或自动采样器 □是 □否 | 未安装自动监测设施原因 |  |
|  |  | 自动监测设施是否拆除或停用 | □是 □否 |
|  |  | 自动监控设施 | 1.自动监控设备验收情况： □是 □否 |
|  |  |  | 2.污染源自动监控设施运行、维护、检修、校准校验记录是否完善： □是 □否 |
|  | 排污数据检查 （通过执法监测或检查记录台账和自动监控数据或其他监测手段，核实判定许可排放浓度和许可排放量） | 1.水污染物排放浓度是否达标 □是 □否 | 2.水污染物许可排放量是否达标 □是 □否 |
|  | 污染防治设施运行情况 | □正常 □不正常 |
|  | 其他情况 |  |
| （二）废气排放情况 □有□无 | 排放口设置 | 主要排放口数量是否与排污许可证一致 | □是 □否 |
|  |  | 排放口位置是否与许可证相符 | □是 □否 |
|  |  | 是否安装排放口信息化标志牌 | □是 □否 已安装（ 个），未安装（ 个） |
|  | 是否需要安装自动监控设施 □是 □否 | 未安装自动监测设施原因 |  |
|  |  | 自动监测设施是否拆除或停用 | □是 □否 |
|  |  | 自动监控设施 | 1.自动监控设备验收情况： □是 □否 |
|  |  |  | 2.标气是否过期：□是 □否 |
|  |  |  | 3.污染源自动监控设施运行、维护、检修、校准校验记录是否完善： □是 □否 |
|  | 排污数据检查 （通过执法监测或检查记录台账和自动监控数据或其他监测手段，核实判定许可排放浓度和许可排放量） | 1.大气污染物排放浓度是否达标 □是 □否 | 2.大气污染物许可排放量是否达标 □是 □否 |
|  | 污染防治设施运行情况 | □正常 □不正常 |
|  | 挥发性有机物废气 | 储罐 □有 □无 | 固定顶罐是否连接废气回收治理设施 □是 □否 |
|  |  | 装卸 □有 □无 | 装车是否使用液下装载或底部装载 □是 □否 |
|  |  | 污水池 □有 □无 | 污水池是否加盖密封 □是 □否 |
|  |  | 有机溶剂使用 □有 □无 | 有机溶剂使用过程的无组织逸散是否收集 □是 □否 |
|  | 颗粒物 | 工艺粉尘无组织排放管控是否符合排污许可证要求 | □是 □否 |
|  |  | 堆场扬尘无组织排放是否符合排污许可证要求 | □是 □否 |
|  | 特殊时段排污 | 特殊时段是否按照排污许可证规定停止或者限制排放污染物 | □是 □否 |
|  | 其他情形 |  |
| （三）是否产生工业固体废物 □是□否 | 贮存场所是否规范 |  |
|  | 是否产生危险废物 | □是 □否 危废种类： |
|  | 是否按时申报固体废物 | □是 □否 |
|  | 危险废物贮存场所 | □是 □否 是否建立危险废物台账 □是 □否 是否贴上危险废物标签 □是 □否 是否建设危废暂存间标识 □是 □否 管理人员责任信息、管理制度是否上墙 □是 □否 地面是否硬化 □是 □否 是否建设应急收集池 □是 □否 是否分类收集、分区存放 □是 □否 是否未与非危险废物混存 □是 □否 是否存在超量及超期存放 |
|  | 其他 | □是 □否 是否签订危险废物合同 □是 □否 是否制定年度危险废物管理计划 □是 □否 是否开展危险废物相关培训 □是 □否 是否有电子转移联单 □是 □否 是否制定突发环境事件应急预案 □是 □否 是否开展突发环境事件应急演练 |
| （四）土壤和地下水管理 | 是否土壤重点排污单位 | □是 □否 |
|  | 是否建立土壤污染隐患排查制度 | □是 □否 |
|  | 是否按排污许可证要求开展土壤、地下水监测 | □是 □否 |
| （五）噪声管理 | 是否按照许可证要求频次监测厂界噪声，并具有噪声自行监测报告 | □是 □否 |
|  | 工业企业噪声是否超过该企业应执行的环境噪声排放标准 | □是 □否 |
| 三、其他环境管理要求 |
| （一）主要生产工艺流程图及厂区分布图与现场是否一致 | □是 □否 |
| （二）资料核查（检查电子化和纸质台账，原则上保存时间不低于3年） | 自行监测 | 1.年度自行监测方案的制定 | □是 □否 |
|  |  | 2.是否开展自行监测（水、气、噪声） | □是 □否 |
|  |  | 3.自行监测的点位、因子、频次监测方法是否符合要求 | □是 □否 |
|  |  | 4.检测报告的采样位置图、采样照片是否齐全 | □是 □否 |
|  |  | 5.是否保存原始监测记录 | □是 □否 |
|  | 环境管理台账 | 1.与污染物排放相关的主要生产设施运行情况 | □是 □否 |
|  |  | 2.污染防治设施运行情况及管理信息 | □是 □否 |
|  |  | 3.台账是否按照排污许可证要求记录 | □是 □否 |
|  | 许可证执行报告 | 1.是否在全国排污许可证管理信息平台提交电子执行报告 | □是 □否 |
|  |  | 2.执行报告的内容是否完整 | □是 □否 |
|  |  | 3.执行报告的频次是否符合排污许可证要求 | □是 □否 |
|  | 信息公开情况(省环境厅门户网、全国排污许可证管理信息平台等) | □已公开 □未公开 |
| （三）突发环境事件应急预案 | 是否制定环境应急预案 □是 □否 | 1.是否开展突发环境事件风险评估工作（评估等级： ） | □是 □否 |
|  |  | 2.突发环境事件应急预案是否经生态环境部门备案 | □是 □否 |
|  |  | 3.是否开展突发环境事件应急培训，如实记录培训情况 | □是 □否 |
|  |  | 4.是否建设废水事故应急池（现场查） | □是 □否 |
| （四）新改扩的建设项目 | 是否存在新、改、扩的建设项目 □是 □否 | 新、改、扩的建设项目是否已投产 □是 □否 | 是否重新申领排污许可证 □是 □否 |
| （五）改正规定整改完成情况 | 是否完成整改 □是 □否 |
| 现场检查发现的其他环境问题 |  |
| 检查人员单位 |  | 以上信息是否核对无误，请签字确认 |  |
| 检查人员 （签字） |  | 企业现场负责人 （签字） |  |
| 其他参加人员 （签字） |  |  |  |
| 时 间 | 年 月 日 | 时 间 | 年 月 日 |