2019年3月1日拟作出核技术应用建设项目环评报告书（表)审批意见公开

| 项目名称 | 爱信（南通）汽车技术中心有限公司 新增1台X射线工业CT项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 南通市经济技术开发区晨阳路11号 |
| 建设单位 | 爱信（南通）汽车技术中心有限公司 |
| 环评机构 | 苏州热工研究院有限公司 |
| 项目概况 | 计划在厂区车间检测室内新增1台X射线工业CT装置（属Ⅱ射线装置，管电压为225kV，管电流为1mA），开展产品无损检测工作。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | （一）设立辐射安全管理机构，指定1名本科学历管理人员，并以文件形式明确机构内各人员职责。 （二）CT 周围30cm 处辐射剂量率低于GBZ117-2015 中2.5μSv/h 的限值要求。人员年受照剂量满足GB18871 中年限值和本项目剂量约束值：职业人员5mSv/a、公众0.25mSv/a的要求，满足GBZ/T250-2014 和GBZ117-2015 中人员周剂量控制要求（职业人员100μSv/周、公众5μSv/周）。 （三）设备周围和检测室入口处电离辐射警示标志清楚醒目，设备开机时工作指示灯正常，防护门和设备高压出束实现门机联锁，操作台设置急停开关。 （四）辐射安全管理人员和操作人员参加环保部门培训，通过考核，持证上岗。开展辐射工作人员个人剂量监测，每3个月将个人剂量计收集后统一 送有资质的单位检测。企业内辐射安全管理机构对个人剂量监测结果（检测报告）统一管理，建立档案，长期保存至离岗20年。建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定专人专职负责辐射安全管理工作。 （五）企业每年委托有监测资质的单位对辐射工作场所进行年度监测；连同年度辐射环境评估报告一并在次年底前送交环保部门。企业每月用巡检仪对工作场所进行环境自检，保存相关记录。辐射项目试运行3 个月内委托开展竣工验收监测。设备出现故障维修后，委托开展环境检测达到国家标准后再次启用。 （六）辐射工作人员每人均配备个人剂量计，进入检测室工作时随身佩戴。X射线检测室配备2台有效的个人移动式报警仪，人员工作时随身佩戴。 企业内配备1台X-γ剂量率巡检仪，定期自检，保存检测记录。 |
| 公众参与情况 | 无 |
| 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 一、公示时间：2019年3月1日－2019年3月7日。 二、权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的环境影响评价文件批复决定要求听证。 三、联系电话：0513－59002810。 |