申领《危险废物经营许可证》受理公示

| 企业名称 | 江苏东江环境服务有限公司 |
| --- | --- |
| 经营设施地址 | 如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路 |
| 法人代表 | 吕江 |
| 申请经营类别及数量 | 核准经营填埋处置：医药废物（HW02）、农药废物（HW04）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06，900-405-06、、900-407-06、900-409-06）、精（蒸）馏残渣（HW11）、有机树脂类废物（HW13，265-104-13、900-015-13、900-451-13）、新化学物质废物（HW14）、表面处理废物（HW17）、焚烧处置残渣（HW18）、含铬废物（HW21）、含铜废物（HW22）、含锌废物（HW23）、含砷废物（HW24）、含镉废物（HW26）、含铅废物（HW31）、无机氟化物废物（HW32）、无机氰化物废物（HW33）、废酸渣（HW34）、废碱渣（HW35）、石棉废物（HW36）、含有机卤化物废物（HW45，261-081-45、261-084-45）、含镍废物（HW46）、有色金属冶炼废物（HW48）、其他废物（HW49），合计20000吨/年 |
| 主要工艺 本项目主要进行危险废物的 填埋处置。主要工艺如下：危险废物由专门的危险废物运输车运至本公司。入厂废物根据厂分析结果分类贮存。并根据分析结果，确定哪些废物可以直接填埋哪些需要进行预处理。需要预处理的废物经过固化/稳定化处理并符合进场填埋要求之后，运至填埋库填埋。 本项目刚性库每8个为一组，每组两端各设置一台桥式起重机。将满足填埋要求的废物采用吨装袋进行包装，由卡车运输至每组库起重机附近，将废物吊装至库内指定位置卸货。库内可设置小型挖机对危废进行移动调整和压实。 危险废物填埋场到了服务年限截止时，按有关规定进行封场和后期管理。 |
| 废物的运输 1、废物运输方式 汽车运输 2、现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质） 委托南通联众汽车运输有限公司运输 道路运输许可证编号：苏交运管许可 通字320600308857号 统一社会信用代码：913206117780256391数量：7辆 3、废物运输时的应急方案和工具 ①运输风险应急响应系统分为三级，具体如下：一级应急响应：运输车辆运输过程一般性故障（污染物未外泄）由运输人员自行处置，同时向运输公司负责人报警。二级应急响应：运输车辆运输过程中发生少量废物外泄，运输人员应向本公司负责人报警，并立即进行现场清除，公司派出应急救援队到现场进行处置，将泄漏的危险废物全部收集后运回本公司处置。三级应急响应：运输车辆运输过程中发生严重废物外泄（如废物大面具泄漏），运输人员除向公司负责人报警外，公司应立即向临近交通、环保、公安、消防卫生等部门报警，并启动响应应急程序，将泄漏的危险废物全部收集后处置。运输过程事故通过车载通讯系统向有关部门联系。 ②应急设备、器材：运输车辆上配备必要的急救药箱、洗眼液、灭火器；押运人员配备防护服、胶靴、长胶手套、眼罩、防毒面具等。 |
| 废物的贮存/暂存 1、废物贮存/暂存方式 厂内设置有危废仓库，实行分类隔离存储。按所存储物品种类划分物品存放专区，并配有统一明显站立标识牌。危废仓库设有6个贮存区，用于分别贮存高含水率、刺激性气味、固态、半固态及腐蚀性废物等 2、废物贮存场所情况简述 危废仓库可满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中要求：(1)地面与裙脚用砼等坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容；(2)有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；(3)设施内有安全照明设施和观察窗口；(4)用以存放液体、半固体危险废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；(5)设计有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围的容积不低于总储量的1/5；(6)不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断 2、危废仓库2670m2，可满足两周的危废暂存量。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(CB18597-2001)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中要求建设；仓库采用框架结构厂房、轻钢结构屋顶。 |
| 废物的预处理 1、废物预处理工艺 由于本项目危险废物种类繁多、特性复杂，借鉴国内外危险废物处理的运行经验，以水泥固化为主，并添加稳定剂。危险废物稳定化\固化是尽可能将填埋处置的危险废物与环境隔绝的重要工程措施之一。部分废酸渣、废碱渣则需先配比、混合中和后再进行稳定化\固化预处理。 固化/稳定化处理工艺流程详述如下： ①将需固化的废料及其它辅助用料采样送入化验室进行试验分析，在化验室进行配比实验，根据实验出具预处理方案。 ②固态的需固化物料通过叉车机械运送到车间配料机上料区域，到配料机的受料斗，通过皮带输送机输送入搅拌机料槽内；半固态的桶装物料借助翻桶机送入料斗，然后通过螺旋输送机送到搅拌机。 ③根据试验所得的配比数据，通过控制系统和计量系统，将水泥、稳定药剂和水等物料按照一定的比例，加入到搅拌槽内混合。 ④物料混合搅拌以后，开启搅拌机底部闸门，混合物料卸入包装袋内，在危废仓库内养护。固化不以成型为目的，仅考虑降低重金属等有害物质的浸出量，使之符合填埋要求。 ⑤养护凝硬后取样检测，不合格品返回固化处理间经破碎后进行再处理。合格品可进行填埋。 2、废物预处理设施、设备 预处理车间及仓库位于惠天然厂区的东南角，采用门式钢架结构建筑。分为预处理区和仓库两大区域，预处理区主要设置危险废物卸料车间、预处理车间。仓库内有通风除臭间，以及低配间、控制室、工具间、更衣室及卫生间等辅助设施。 预处理车间主要设置干料料斗、皮带机、搅拌间(其内主要设置搅拌设备)等。干料料斗安装池尺寸为11.3m×4.88m×3.5m，池内安装一台皮带输送机和两个干料料斗。搅拌间采取局部封闭，尺寸为6.0m×5.4m×9.5m，分为两层，第一层为物料出料口，出料口下部放置拉臂箱。第二层为搅拌机主体设备，包括进料料斗、计量称等。 水泥等固化剂料仓设于预处理车间西侧墙外，出料采用螺旋输送器送至搅拌机。 |
| 废物处置工艺及设备、设施 1、废物处置工艺 本项目主要进行危险废物的 填埋处置。主要工艺如下：危险废物由专门的危险废物运输车运至本公司。入厂废物根据厂分析结果分类贮存。并根据分析结果，确定哪些废物可以直接填埋哪些需要进行预处理。需要预处理的废物经过固化/稳定化处理并符合进场填埋要求之后，运至填埋库填埋。 本项目刚性库每8个为一组，每组两端各设置一台桥式起重机。将满足填埋要求的废物采用吨装袋进行包装，由卡车运输至每组库起重机附近，将废物吊装至库内指定位置卸货。库内可设置小型挖机对危废进行移动调整和压实。 危险废物填埋场到了服务年限截止时，按有关规定进行封场和后期管理。 2、废物处置设备、设施 序号 设 施 规 格 数量 用途 1 危废运输车 载重量30t 7 运输 2 水泥罐车 载重量5t 1 3 配料机 含料仓、称量输送装置、出料装置 1 固化/稳定化 4 螺旋输送机 Φ219，L＝～8500 3 5 JS1000型强制式双卧轴搅拌机 4-10t/h， 含维修平台、加固支架等 1 6 链式输送机 FU410，2.8m+6.5m45°倾斜 1 7 XP800型皮带输送机 B=800，L=～9.5m 1 8 储料仓 60m3 3 9 供板机 - 1 10 跺板机 - 1 11 单斗提升机 含单斗、轨道及卷扬机装置 1 12 药剂制备罐 φ1000,H=1000 2 13 储水箱 2m3 1 14 输水泵 FLG50-250A型 2 15 空压机 Q=0.9m3/min 0.8Mpa 1 16 专用叉车 液压平叉式 5 17 布袋除尘器 5000m3/h 1 18 挖掘机 / 1 填埋作业 19 自卸车 5t 2 20 行车 5t/10t 4 |
| 污染防治措施及防治效果 1、污染物产生情况 污水主要包括生活污水、渗滤液、冲洗废水、废气治理废水、实验室排放废水及初期雨水等。 废气主要来源：（1）预处理车间（含危废暂存间）产生的废气；（2）渗滤液调节池废气；（3）污水处理站废气。 主要的噪声源为使用的运输车辆、填埋场施工机械，此外还有泵等噪声设备。 固体废物主要为污水处理产生的污泥、蒸发残渣，废气处理产生的废活性炭、废布袋、废包装袋、废包装桶、废机油、实验室废物、废劳保用品以及生活垃圾。 2、污染防治设施及工作原理 （1）废水 填埋项目产生的废水主要包括：填埋场渗滤液、实验室废水、废气处理废水、冲洗废水、初期雨水、生活污水。污水处理装置设计处理能力为5m3/h，填埋场渗滤液经还原+pH调节+絮凝沉淀+pH调节+双效蒸发处置后，与经还原+pH调节+絮凝沉淀+pH调节+双效蒸发处置后的实验室废水、废气处理废水、冲洗废水、初期雨水混合，再经“Fenton氧化+絮凝沉淀+A/O生化+二沉池+絮凝沉淀”工艺处理后的生活废水一并接入园区污水处理厂集中处理。 （2）废气 ①预处理车间整体封闭，在给料设备、混合搅拌设备之间再加密封盖，混合作业密闭运行，可大大减少废气的散逸排放，同时抽气保持负压，在固化作业区设置抽风口对废气集中收集，废气中颗粒物采用布袋除尘器过滤后并入预处理车间内的活性炭吸附装置处理，经25米高排气筒排放。预处理车间内部设有危废仓库，该库房内存放的危废可能产生恶臭气体，为保持仓库负压，设置一台抽风机将危废仓库废气集中收集，废气采用“一级酸喷淋+一级碱喷淋+除雾+一级活性炭吸附”装置处理，经25米高排气筒排放 ②渗滤液调节池废气渗滤液调节处理区域产生的废气主要成份为氨、硫化氢、非甲烷总烃。对废气加盖密闭后集中收集，废气采用“一级酸喷淋+一级碱喷淋+除雾+一级活性炭吸附”装置处理，经25米高排气筒排放。 ③污水处理站废气主要来自还原池产生的少量酸性气体(主要污染物为硫酸雾、氰化氢)、双效蒸发装置运行过程中产生的少量不凝气(主要污染物为非甲烷总烃、氨)，以及生化池运行过程中产生的少量恶臭气体(主要污染物为非甲烷总烃、氨、硫化氢)。收集后经“一级酸喷淋+一级碱喷淋+除雾+一级活性炭吸附”处理，废气处理达标后经25米高排气筒排放。 （3）噪声 厂区内噪声源主要为飞灰固化装置、空压机、装载机等，目前采用： ①设备隔声减震，机械车辆加装消声器，填埋场周边布置绿化隔离带等措施减少噪声排放。 ② 尽量采用低噪声的施工工具和施工方法，在高噪声设备周围设置掩蔽物。 （4）固废 物化污泥、蒸发残渣拟在厂内自行填埋处置；废活性炭、废布袋、废包装袋、废机油、实验室废物、废劳保用品等拟送入本公司回转窑焚烧处置。 生化污泥送有资质单位处置。 |
| 预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划 1、废物分析的主要仪器、设备及分析项目 序号 名称 数量 备注 1 便携放射检测仪 1 进场物料放射性检测 2 原子吸收仪（AA) 1 金属分析 3 气相色谱仪(GC) 1 挥发性化合物分析 4 离子交换色谱仪（IC) 1 阴，阳离子分析 5 HNU光度仪 1 6 紫外分光光度计（VV) 1 有机/无机化合物分析 7 COD快速测定仪 1 8 PH计 2 9 电导仪 1 10 溶氧仪 1 11 分析天平 1 12 光电天平 1 13 电炉/加热板 1 14 马弗炉 1 15 消化设备 1 16 磨碎机和研磨机 1 17 翻转震动器 1 18 水平振荡器 1 19 震动筛 1 20 大气采样器 1 21 污水采样器 1 22 蒸馏水设备 1 23 离心机 1 24 冰箱 1 25 热电偶 1 本项目实验室配备分析化验设备，可以完成以下分析： ①危险废物成分、热值、重金属含量以及水质进行分析； ②危险废物鉴别标准规定的腐蚀性和浸出毒性鉴别能力（包括Cr、Zn、Hg、Cu、Pb、Ni、Cd、As等重金属及氯化物等毒性）； ③物与废物间、废物与防治材料和容器材料间的相容性分析； ④废物物化性质分析和生物毒性分析，如热值（高位热值和低位热值）、成分（水份、灰份、挥发份、可燃成份）、固态碳、容重（密度）、有机和无机成份、元素分析（氯、汞、钙和铅）PH等。 2、安全、保卫措施 公司严格认真做好安全、保卫工作，在厂区关键地段都安装了摄像头，门卫处保安人员实行24小时值班制，认真登记当班情况并时刻关注监控录像，遇有特殊情况，及时报告上级领导。对于外来人员及车辆，门卫值班员要认真核查其身份，确认无误做好相关登记后才能准许进入和通行。对于物品进出管理，门卫值班员要做好相关记录，必须由相应负责人签字确认后才可以存放或领取物品。外来临时工作人员均须出示身份证或临时工作证才能进入厂区开展工作。在生产安全方面，建立了一套安全生产制度，每月对相关人员进行考核。对不同岗位的工作人员进行了相应的职业安全卫生方面的培训，劳动防护用品每月都保证及时发放到位，安全主管认真督促工作人员穿戴好口罩、安全帽、防护服等安全防护用品。厂区内严格禁止抽烟，动火作业必须开具动火作业许可证并有安全主管在一旁监督保障，另外，安全主管及生产小组值长需每日做好消防巡逻检查工作，及时消除火灾隐患。 3、内部检查监督管理措施 公司制定了安全环保检查管理制度。各部门定期开展安全环保检查，发现问题隐患及时整改。 公司制定了各项环保制度和操作规程，开展危险废物规范化管理，防止危废处置过程中发生次生危害。 公司积极开展环保培训，提供员工环保意识，建立污染防治设施的岗位责任制，确保环保设施运行正常。 4、人员培训及持证上岗情况 公司所有从事危废收集、贮存操作人员及管理人员，对相关法规和专业技术、清洁生产、安全防护、紧急处理方面进行相关知识和操作技能培训。能做到熟知入场废物特性，了解应急措施和有关消防知识，并准备必要的预防措施，防止发生意外和人身伤害事故。对操作人员进行岗前培训，了解各项制度，规范，操作方法，应急措施等，考核合格后方可持证上岗；司机、铲车司机、电焊工等特殊工种人员，需取得国家通用特殊作业上岗证后才可上岗。 5、意外突发事故应急措施 公司建立有应急预案，并按预案要求建立应急救援领导小组及应急救援队，明确职责及分工。发生意外突发事故时，按程序立即向公司领导报告，开展救援工作。公司领导时间向环保、安全、消防等报案。 a 发生火灾事故后，立即组织人员使用消火栓、灭火器等进行扑救。并将消防水引入事故水池。 b 发生泄漏事故，立即将泄漏物收集至包装袋内，清理干净，将泄漏物作为危险废物处置。 c 当可能发生土壤地下水污染后，增加膜下水、地下水监测频次，由原来每月1次增加到每周1次，并向上一级主管部门报告。停止向该填埋库填埋作业。 请有相关资质的第三方机构对填埋库进行结构评估和检测膜渗漏情况。经过第三方评估后未有土壤和地下水污染前提下，可以继续作业，否则，将进行修复整改。 事故处理完毕，对现场进行监测，确保水、气、土壤等均处于安全状态。 公司每年至少开展两次应急演练工作。 6、环境监测措施 公司将每年委托有资质的监测方对我公司的废气、废水、地下水等开展检测。编制2021年环境监测计划，委托淮安市中证安康检测有限公司进行环境监测。 7、发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施 公司生产以来，未发生意外事件，为防止发生意外突发环境事件，将继续加大安全设备投入，同时购置环境污染责任险，作为公众环境事故的资金支持。 |
| 周边环境简述及地理位置图 1.地理位置及周边环境现状 公司厂址为如东县洋口化工园区，具体位于如东深水环境科技有限公司北侧；项目所在地北300米处为海堤、南侧为深水环境科技有限公司和风电场，东侧隔河为如东华伦SK精细化工有限公司，西侧为空地。 2、地理位置图 |
| 3.厂区布局说明及平面布置图 |