申领《危险废物经营许可证》受理公示

| 企业名称 | 江苏皕成环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 经营设施地址 | 南通市苏锡通园区常春藤路50号 |
| 法人代表 | 吴静生 |
| 申请经营类别及数量 | 处置、利用钢丝绳行业污泥（HW17，336-064-17）10000吨/年； 处置、利用钢丝绳行业废酸（HW34,900-300-34）20000吨/年。 |
| 主要工艺 1、废物处置工艺 2、工艺说明 （1）污泥酸解：用自动流量计将计量好的钢丝绳废盐酸、盐酸泵入到污泥酸解反应釜中。然后通过污泥进料机将称量好的钢丝绳污泥投加到已配置好的混合酸中，充分搅拌。 （2）固液分离除杂：板框过滤酸解液，少量滤渣为污泥中参杂的塑料烟头等酸不溶物S1。 （3）还原：污泥充分溶解后得到酸解液，在还原反应釜中，加入铁屑或铁粉，充分反应。 Fe+ 2Fe3+= 3Fe2+ Fe+ Pb2+=Fe2+ + Pb↓ Fe+2HCl=FeCl2+H2↑ （4）固液分离：板框过滤还原置换液，滤渣为铅锌滤渣。板框过滤在全封闭状态下进行，少量废气通过集气罩收集后进入废气吸收处理系统。 （5）除杂：在除杂反应釜中加入助剂（Na2S）,充分反应。 Zn2+ +S2-=ZnS↓ Pb2+ +S2-=PbS↓ 2H++S2-=H2S↑ 固液分离：经板框压滤，得到铅锌过滤渣与合格氯化亚铁成品。板框过滤在全封闭状态下进行，少量废气通过集气罩收集后进入废气吸收处理系统。 |

废物的运输 1、废物运输方式 废物采用汽运。 2、现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质） 委托具有危险品运输相关资质的南通昊通运输有限公司和南通杰友危险品运输有限公司对危险废物进行运输，运输公司资质如下： 3、废物运输时的应急方案和工具 每次发车前检查汽车的安全性能和综合性能；检查汽车装载的货物是否存在超重、超高、超宽等安全隐患；检查污泥吨袋是否有破损，废酸储罐是否封闭。

废物的贮存/暂存 废物贮存/暂存方式 表面处理污泥用塑料吨袋包装，江苏皕成环保科技有限公司库房内有“三防”措施、设置导流收集系统。 废酸贮存于江苏皕成环保科技有限公司废酸储罐区，设置导流收集系统，设置多个专用储罐进行贮存。 废物贮存场所情况简述 废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2001）进行设计、施工， 场地全部在室内，全封闭，地面按规定做环氧树脂地坪，四周设置导流收集系统，建有事故应急池。 详见下表：

废物的预处理 废物预处理工艺 本公司不涉及废物预处理

废物处置工艺及设备、设施 1、废物处置工艺 2、废物处置设备、设施 主要设备： 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 单位 1 酸解反应釜 PP,10 m3 6 个 2 污泥传送 2t/h 2 条 3 澄清槽 PP，360 m3 2 组 4 还原反应池 耐酸池100m3 2 组 5 氧化反应 PP,50 m3 2 套 6 除杂反应釡 PP,10m3 20 个 7 反应釜 PP，带搅拌，5m3 14 个 8 计量槽 PP，2m3 8 个 9 压滤中间贮槽 PP，5m3 6 个 10 物料中间槽 PP,20-80m3 10 个 11 废气吸收系统1 ¢1400-1000*5000 1 套 12 废气吸收系统2 ¢1000-600*3800 1 套 13 隔膜压滤板框 过滤面积120m2 3 套 14 隔膜压滤板框 过滤面积100m2 4 套 15 隔膜压滤板框 过滤面积80m2 3 套 16 隔膜压滤板框 过滤面积40m2 1 套 17 隔膜压滤板框 过滤面积40m2 1 套 18 浓缩冷凝系统 1t/h 三效蒸发器 2 套 19 铲车 5t 2 辆 20 地磅 3*6m,40-50t 1 台 21 输送泵 防腐 80 台 22 废水收集 水泥池，500m³ 1 个 23 消防池容积 水泥池，300m3 1 个 24 事故应急池容积 水泥池，500m3 1 个 25 含初期雨水池容积 水泥池，500m3 1 个 26 集气系统 PP 2 套 27 装载机 5t 2 辆 28 空压机 10Nm3/min 2 台

污染防治措施及防治效果 1、污染物产生情况 ①废水产生情况 本项目废水主要有车间地面冲洗水、初期雨水、碱喷淋塔废水和生活污水。 ②废气产生情况 项目产生的废气主要分为两部分：有组织与无组织废气 有组织废气：项目反应釜中进料和反应时挥发产生的含氯化氢废气、含硫化氢废气。 无组织费气：主要为储罐大小呼吸排放的酸雾和车间集气罩未捕集的废气主要为氯化氢和硫化氢。 ③噪声产生情况 项目主要噪声是由风机、各种泵类、搅拌机等设备产生的噪声。 ④固废产生情况 项目产生的固废包括生活垃圾、酸不溶物、废活性炭。 2、污染防治设施及工作原理 ①废水防治措施 车间地面冲洗水、碱喷淋塔废水和初期雨水经沉淀池沉淀后，上清液回用于生产过程作为板框压滤机的冲洗水。生活污水（1680m³/a）排入通州区益民水处理有限公司二分厂处理。 ②废气防治措施 有组织废气：含氯化氢废气通过集气罩收集后经二级碱喷淋塔吸收处理，经15米高排气筒排放；含硫化氢废气经碱喷淋+活性炭吸附装置处理后，经15米高排气筒排放。 无组织废气：生产期间要防止管道和尾气收集系统的泄漏，避免事故性无组织排放。建立事故性排放的防护措施，在车间内要备有足够的通风设备。在非露天的生产车间四侧装足量的排风机，对车间进行换气，降低车间废气浓度，保护职工的身心健康。 ③噪声防治措施 在设计和设备采购阶段，应优先选用低噪声设备，从而从声源上降低设备本身的噪声，同时从厂区功能、设备布局方面考虑将高噪声生产区尽可能远离厂界布置，并在厂界种植绿化防护林带，以阻隔噪声，减少对外辐射量。除此之外，应采取声学控制措施，对噪声源进行治理，根据各噪声源的特征，采取的具体治理措施见下表： 主要噪声源的控制措施一览表 序号 设备名称 数量 （台） 单机声级值 [dB(A)] 所在车间 名称 距最近厂界 位置(m) 治理措施 1 风机 6 80 车间 北厂界30 通风进出口设置进出风消声器，安装减振装置 2 各类泵 80 75 车间 北厂界25 安装减振装置，厂房隔声 3 搅拌机 45 75 车间 北厂界42 厂房隔声 4 空压机 5 85 空压站 东厂界18 安装减振装置，厂房隔声 ④固废防治措施 生活垃圾产生量约10.5t/a，委托环卫清运。生产过程中产生酸不溶物60t/a，废气吸附装置产生废活性炭0.8t/a。酸不溶物和废活性炭为危险废物，委托南通升达废料处置公司处理。 危险废物收集污染防治措施： 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅（苏环控[1997]134 号文）《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，对危险废物进行安全包装，并在包装明显位置附上危险废物标签。 危险废物运输污染防治措施： 应做到以下几点：① 危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。② 承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。③ 载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运。④ 组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 3、污染防治效果（监测数据） 为核实厂区环保设施对生产过程中废物的处置能力、效果，企业在生产经营期间委托江苏千陌环境科技有限公司对现场进行监测，根据监测数据可知，废水、废气（有组织和无组织）、噪声、固废均满足环保要求。

预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划 废物分析的主要仪器、设备及分析项目 ①原子吸收光度计、微波消解仪：废物中铁、铅、锌、镍金属离子浓度。 ②pH计：废液中的酸碱度。 ③水质多参数分析仪：COD、氨氮、总磷。 安全、保卫措施 有完善的工艺流程操作说明及各项安全保卫规章制度。 内部检查监督管理措施 ①加强操作人员技术培训，严格操作规范，杜绝人为因素造成的三废超标排放。 ②加强职工的环保意识教育，及时发现隐患进行处理。 ③加强对废气、废水、固废等处理设施的日常管理，并及时清理。 人员培训及持证上岗情况 工作人员必须经过培训合格后才能上岗。 意外突发事故应急措施 平时强化意外突发事故应急的培训与教育，每年进行1-2次的演练；制定了完善的事故应急救援预案与应急措施。 应急接警室接到报警后，根据事件发生地点首先通知应急指挥部人员5分钟内到达现场负责现场应急工作，完成人员、车辆及装备调度。同时，应向公司应急指挥部报告； 综合协调组立即到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥部。由应急指挥部根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作； 在污染事故现场处置妥当后，经公司应急指挥部研究确定后，向南通市开发区突发环境事件应急领导组报告处理结果。现场应急工作结束 环境监测措施 将委托南通千陌环境科技有限公司定期、不定期地为我公司进行监测。 发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施 确保应急救援的需要，本公司在财务预算中拨出一定数额的应急救援专项资金，该项资金专款专用，主要用于更新应急装备，应急救援队伍补贴、保险，购买应急物资等。情况紧急时缺多少补多少，确保应急救援所需。另与保险公司合作购买环境污染责任险。

周边环境简述及地理位置图 本项目位于锡通科技产业园区常春藤路50号江苏锡隆市政工程配套有限公司厂内。项目东边为新江海河，南边为天星横河，西边和北边为空地。周边500米范围内无居民等敏感目标。 地理位置图

厂区布局说明及平面布置图 项目租用江苏锡隆市政工程配套有限公司的闲置空地，新建生产车间、罐区、化验室、污泥储存间等。江苏锡隆市政工程配套有限公司位于整个厂区的东南角，向西依次是罐区、分析化验室、污泥储存间和事故池。