2021-2022年度南通市浮标站运维管理服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSADTZC2021016G

二〇二一年二月

地址：南通市崇川区崇文路2号

南通市生态环境局官网：http://sthjj.nantong.gov.cn/

目  录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同及履约保证

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

第一部分 竞争性磋商公告

2021-2022年度南通市浮标站运维管理服务项目竞争性磋商公告(资格后审)

江苏爱德信工程项目管理有限公司受南通市生态环境监控中心(下称采购人)委托，就2021-2022年度南通市浮标站运维管理服务项目实施竞争性磋商方式组织采购，现公告如下：

一、项目基本情况

1、项目编号：JSADTZC2021016G

2、项目名称：2021-2022年度南通市浮标站运维管理服务项目

3、采购预算：18万元人民币，最终报价超过采购预算的为无效响应文件。

4、采购需求：1个浮标1套自动监测仪表及配套设备、监测系统的运行维护（包含人工、交通、运行网络费、并提供备品备件、有证标样、校准用便携仪等），详见磋商文件第三部分项目需求。

5、合同履行期限：12个月。

6、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、其他资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

（2）成交供应商不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。

三、磋商文件获取

1、获取时间：自本磋商公告发布之日起。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，供应商直接从南通市生态环境局官网(http://sthjj.nantong.gov.cn/)“信息公开—政府采购”栏自行下载磋商文件、答疑等磋商资料。

四、响应文提交

1、递交响应文件截止时间： 2021年03月09日14 时00分；

2、地点：南通市崇川区崇文路2号2014会议室（如有变动另行通知）；

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、开启响应文件

时间：2021年03月09日14时00分；

地点：南通市崇川区崇文路2号2014会议室（如有变动另行通知）。

六、公告期限

自本公告在“南通市生态环境局官网”发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

竞争性磋商程序简介：磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交供应商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：南通市生态环境监控中心

地    址：南通市崇川区崇文路2号

联系方式：季先生  19952646796

2、采购代理机构

名    称：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地    址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼

联系方式：范小莹  0513-80901552，18912292712；

电子邮箱：164746958@qq.com

第二部分  磋商须知

一、磋商文件由采购人解释。

1、供应商下载获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在获取磋商文件后以书面形式提出询问或疑问，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，供应商自行承担责任。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以书面发出的信息为准。

3、采购人对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目磋商文件的一部分，对响应供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、磋商报价

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价。

2、本项目不接受任何有选择的报价。

3、磋商报价均以人民币为报价的币种。

4、磋商报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

5、最后报价应包括本项目的全部费用，包括所有组成部分的日常运行维护服务、质量控制、故障维修、仪器调试、数据审核、分析报告的编写和上报、备件、耗材供应、应急服务、人工、差旅、运输、装卸、通信、保险、各种税费等一切费用。即为完成本项目服务及响应磋商文件采购要求所发生的全部费用。

四、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按第七部分“响应文件组成”编写响应文件，响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外），按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册（如文件较多，可分册装订）。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、响应文件的资格审查资料、技术商务响应文件、价格响应文件均为一份正本和二份副本，并明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3、响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商可以将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。正本、副本分别密封的，封袋上应标明“正本”、“副本”字样。

2、价格响应文件不得出现于资格审查资料或技术商务响应文件等投标资料中。

3、响应文件的资格审查资料、技术商务响应文件和价格响应文件应分别密封，并在封袋上写明 “资格审查资料”、“技术商务响应文件”、“价格响应文件”，同时还要写明采购人名称、项目名称及供应商名称。封袋上应加盖供应商公章。

未按上述规定密封的响应文件，采购人不予接收。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

七、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

八、响应文件有效期

响应文件自投标截止时间起45个自然日内有效。磋商程序进行后，不论成交与否，所有已开启的响应文件均予不退，未开启的响应文件可退回。

九、磋商费用

1、供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2、磋商文件及相关资料费200元整，由供应商在领取磋商文件时缴纳，售后不退。

3、本次磋商采购代理服务费人民币2000元整，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由成交供应商承担并在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

十、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求说明

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目概况

为保障团结河外闸海上浮标站的正常运行，保障综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装海上浮标站进行运行管理。运行维护单位采取竞争性磋商的方式确定，依据国家、省、市政府采购有关规定，如出现严重影响维护质量的重大事件可提前中止合同。

二、具体要求

- 采购内容及需求：

采购内容为1个浮标1套自动监测仪表及配套设备、监测系统的运行维护（包含人工、交通、运行网络费、并提供备品备件、有证标样、校准用便携仪等）

服务期限：12个月。

  - 本次采购的项目为南通市浮标站运维及管理，本次招标的站点及托管运维的主要监测设备如表1所示。

表1  浮标站及系统主要托管监测仪器

| 编号 | 名称 | 监测方式 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮标标体 | / | / |  |
| 2 | 多普勒流速流向剖面仪 | 在线监测 | 流速、流向 | / |
| 3 | 气象传感器 |  | 气温、相对湿度、降水强度、降水类型、降水量、气压及风速风向 |  |
| 4 | 水质多参数传感器 |  | pH、温度、溶解氧、深度（压力）、电导率、浊度和叶绿素 |  |
| 5 | 水质营养盐传感器 |  | 氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐 |  |
| 6 | COD传感器 |  | COD |  |
| 7 | GPS | / | 经纬度 |  |
| 8 | 方位传感器 | / | 方位 |  |

  - 全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的且适合于中心监管——公司运行模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高浮标站的运行质量，并达到以下指标：数据有效捕获率达到95%；系统有效运行率达到95%。

  - 根据服务内容，供应商在报价中应包含表2所列各部分工作的费用：

表2 报价应含的各部分工作费用

| 序号 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备品备件、易耗品 | 设备、配件、消耗品 |
| 2 | 社会化运行维护费 | 人工费、差旅费、交通费、水费、电费、网络通讯费等 |
| 3 | 设备维修保养费 | 根据维护经验，计算设备日常维修费用 |
| 4 | 质量控制费 | 标准物质、校准液等质量控制工作产生的费用以及运维终端设备 |
| 5 | 年度维修等 | 按照要求进行年度维护的服务内容，如箱体浮体外饰更新等。 |

- 对供应商的总体要求：

  - 供应商资金保证充足。

  - 供应商应具备完善的仪表配件供应渠道。

  - 供应商运维技术人员须专科以上学历，具备环境监测相关专业背景，从事过相关系统建设和运维工作二年以上。

  - 供应商应提供完整的运维实施方案（含应急事故处理方案，年度维修，备机提供），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

  - 供应商应列明运维及管理期间的各项费用预算开支（运维、年度维修）。

  - 在运维及管理期间，在合同约束范围内成交供应商拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

  - 在运维及管理期间，成交供应商应严格按照采购单位制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购单位提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交供应商必须接受采购单位代表的定期或不定期检查和考核。

  - 不论何时，成交供应商都应承担监测数据的保密责任；成交供应商按照采购单位的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

  - 财产保护：委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购单位所有。成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，成交供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。协助采购单位做好浮标站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

  - 供应商应提供完整的运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

  - 对供应商装备的要求：

- 供应商必须在通过计量认证的实验室，进行标样考核（中标单位自控）等工作，以满足比对分析技术要求。

- 供应商应为本项目配备系统软件专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统、移动运维终端等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

- 供应商为实施本项目，保证2名运维技术人员，配1台车，从事浮标站现场的日常运行和维护管理工作，保证法定节假日期间系统的正常运行。

- 运行管理中所用器件、备品、耗材和配件由中标单位承担，应达到相应的质量要求，使用前需经采购确认，并应保证一周更换到位。五参、营养盐、COD、气象、GPS传感器等易耗件及采购单位认为必须更换的器件，必须按期更换。备品备件必须单独报价并附有详细清单，库存需报采购单位备案并随时接受检查。

- 对供应商提供服务的要求

  - 供应商应系统建立自动站托管运行维护制度，建立文件化的日常运行体系，根据采购文件的要求明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

  - 成交供应商须针对自动站系统和中心监控平台制定年度保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查、软件更新升级及安全保障等内容。成交供应商负责对自动站设备进行定期校准、核查、比对、性能测试，满足国家、省及采购单位的有关质控要求。

  - 按照国家、省及采购单位浮标站运行管理办法，开展日常维护和比对工作。成交供应商应配合采购单位进行自动站质量保证和质量控制工作，并随时接受采购单位的工作考核及质量考核。

  - 成交供应商技术人员应遵守浮标站安全管理条例规定，确保站点及周围整洁有序。成交供应商技术人员的安全责任及交通食宿等开支由成交供应商承担。

  - 成交供应商保证在运营维护管理期内，日常工作日8小时不断人，节假日或非工作时间有值班人员，确保监测有效数据捕获率不小于95%，数据误差符合检测项目性能指标要求，有效运行率≥95%（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。协助采购单位做好自动站站应急监测。

  - 双方建立定期会商报告制度，原则上每个星期一成交供应商向采购单位书面汇报上周运行情况和本周工作计划。认真、及时做好维护记录，汇总自动站每周运维情况，每月以书面形式报采购单位，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

- 自动站现场维护记录、标样核查、水样比对等记录（通过运维终端实时上报）；

- 自动站运行周报、月报；

- 自动仪器设备故障及排除情况报告；

- 自动站备品备件管理报表。

  - 成交供应商应根据采购单位的要求和行业技术的发展，提供系统监控软件、通讯软件、数据平台等并按照采购方要求进行维护和改进，配合采购单位进行运维软件的应用。

  - 运行维修工作界定

浮标站发生人为破坏和自然灾害导致设备故障维修时，经双方检查核实后，配件价格为1万元及以下，费用由成交供应商自行承担并提供；配件价格为1万元以上，费用由采购方另行承担。如因运维人员操作错误造成仪器的损坏，维修及耗材、配件费用均由成交供应商自行承担。

- 应急措施要求

  - 突发污染事故要求

当浮标站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告采购单位，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助采购单位进行手工监测。

  - 系统仪器故障

当系统仪器出现故障（包括停运）时，保证2小时实质性响应，4小时内到达现场检修，如72小时内无法排除故障，导致浮标站主要监测指标（五参数、营养盐）无法连续监测时，须通过更换备机以确保数据的完整性，并及时通知采购方协商处理方案。

- 运维工作考核

  - 技术指标和要求

- 水质自动站运行指标要求：

总体月有效运行率≥95％（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。仪器运转率和有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：

- 数据、报告要求：

成交供应商在运营维护管理期内，应确保年度监测数据捕获率不小于95%，定期开展仪器校准、水样比对和数据审核工作，数据误差符合检测项目性能指标要求，并及时将结果报采购单位。每月定期向采购单位提交《运行周报》、《浮标站运行情况月分析报告》等报告，应保证各类运维分析报告及时提供，报告错误率和网站数据发布率与考核分值挂钩，多次警告没有改善，加倍扣分。

  - 采购单位定期会对浮标站运行情况进行抽查，查看浮标站运行管理档案，对系统运行各项指标进行考核。其中，异常情况处理率的考核内容包括故障响应时间小于2小时，即发现故障后应在2小时以内制定出排除方案，一般故障应12小时以内排除，特殊故障72小时内无法排除的，成交供应商应提供备用机保障系统的连续运行。

  - 采购单位依据运行考核的结果，依照综合考核结果支付运维经费。

除前述质量考核外，采购单位对运维单位开展运营维护工作考核，依据上述维护内容就每周、每月的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，平均分小于85分为不合格；平均分大于85分为合格。具体考核内容分别见附件二考核合格后按照合同要求支付相应的运行费。

  - 惩罚办法

    - 一旦发现监测数据弄虚作假行为，采购单位有权立即终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚并追究法律责任。

5.4.2

- 单次考核结果在75分以上，85分以下，为初级警告；扣除该站半年度运维费10%，并责令整改；

- 单次考核结果在65分以上，75分以下，为二级警告；扣除该站半年运维费的30%，并责令整改；

- 考核结果平均分在65分以下，取消运营合同，并罚款合同额的两倍；单站在65分以下，扣减该站半年运维费。

  - 对运维期内发生停运，采购单位应酌情扣除相应的运维费用，乙方在停运期间，对浮标站仪器进行保管，并确保无损坏。

附件一  运营维护具体技术要求:

1、运维服务内容

系统运维主要针对浮标系统整体进行运维，运维工作主要包括浮标标体的补漆、去除生物附着、系统大检修及仪器设备校准或更换备件等一系列工作，每年进行一次，采用大船及吊车将浮标系统吊上岸并进行相关的运维。

具体运维工作：

（1）检查浮标系统外观完整后将浮标系统经施工船吊上岸来并进行拆卸，对各部分进行清洗并喷涂防护漆，如有缺少螺丝或是螺丝生锈需及时更换；

（2）检查数据采集系统是否正常工作，单独通过开关电源给数据采集器供电并连接电脑进行收发数据测试，如有稳定的输出电压并收发数据正常，则数据采集器正常。检查完成后取出数据采集板上的TF卡，将TF卡上的数据拷至笔记本内以便带回进行分析处理，一般情况下需将存储卡中的数据删除以确保卡内有足够的空间继续工作，把处理好的存储卡插回插槽；

（3）将水质在线传感器、水下动态声呐、水下摄像、压力传感器从剖面升降系统支架上取出并清洗，清洗完成后再对水质在线传感器进行校准，然后将其安装好；

（4）人为模拟现场断电故障，在恢复供电条件后，系统能正常工作，拷机24小时数据正常上传后联系船主进行布放。

（5）数据平台安排专人对设备运行和水质情况进行查看，每天上午和下午通过数据平台软件远程调看浮标水质自动监测站和岸基水质自动监测站的监测数据至少各1次，根据情况组织开展巡检、核查、维修等工作，保障系统正常、安全运行。

数据平台日常管理工作包括：

①检查各浮标、数据传输、仪器及相关系统参数数据情况，发现问题及时处理；

②发现数据有持续异常值出现时，立即安排技术人员前往现场进行调查，必要时采集实际水样进行人工分析；

③调取并分析浮标、监测数据；

④上报监测结果；

⑤确保在用和备份计算机系统的硬、软件正常运行；定时对系统软件、水质监测软件、查杀毒软件进行升级更新；每季度备份一次系统监测数据；

⑥做好数据平台日常管理工作记录。

2、运维方案

（1）常规维护

常规维护主要针对浮标标体及系统主要设备进行检修、校准等维护工作，保证系统监测数据的准确性和系统运行的稳定性。该维护需每月到达现场将浮标由监测海域拖至岸边固定，然后再进行相关具体工作。

常规维护的主要工作具体如下：

| 维护单元 | 维护对象 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 浮标体 | 浮体及组件 | 检查浮标标体及组件有无明显磕碰及损伤； 检查标体固定螺丝，如果有松动及时拧紧，如有螺丝缺少或是螺丝生锈需立即进行更换，并对标体进行必要的清理。 |
| 供电单元 | 太阳能板 | 检查太阳能板有无明显磕碰及损伤； 检查太阳能板至汇流箱的电源线连接是否松动； |
|  | 蓄电池 | 检查蓄电池到太阳能控制器的连线有无松动和破损； 检查蓄电池的输出电压是否正常； |
|  | 太阳能控制器 | 检查太阳能控制器的连线有无松动和破损； 检查太阳能控制器的输入、输出电压是否正常； |
| 控制系统 | 数据采集器 | 检查数据采集箱的的连线是否有松动或破损； 通过测试软件检查控制系统的自动控制、远程控制功能； |
|  | 继电器 | 检测和保养 |
| 传输系统 | 数据传输模块 | 检查传输模块及天线的连线是否有松动或破损； 通过测试软件检查传输模块的工作情况是否正常； |
| 传感器 | 气象传感器 | 检查气象传感器的外观是否完好，连线是否松动； 对传感器表面进行清洗； |
|  | 水下动态声呐 | 检查水下声呐的外观是否完好，接插件是否松动； 对传感器表面进行清洗； |
|  | 水下摄像 | 检查传感器的外观是否完好，接插件是否松动； 对传感器表面进行清洗； |
|  | 水质在线传感器 | 检查传感器的外观是否完好，接插件是否松动； .对传感器表面进行清洗； 对传感器进行校准。 |

（2）突发状况维护

突发状况维护主要是应对系统突发情况，如浮标长时间断电、数据异常等现象时，采取的应急应对措施。

主要通过以下检查手段发现突发状况并进行应急处理：

| 检测对象 | 检查内容 | 应急处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 浮标位置 | 查看浮标GPS/北斗定位信息，如果浮标位于预先设定的经纬度范围内时，则说明浮标处于正常布放区域，若超过此经纬度，浮标系统可能发生移位 | 跟踪浮标的运动轨迹，同时前往现场进行查看 |
| 供电系统 | 采用专用测试软件远程查看太阳能系统的输入输出电压及蓄电池的电量 | 如蓄电池电量超出正常范围，须前往现场进行查看 |
| 通信网络 | 采用专用测试软件远程测试无线数据传输网络的通断 | 若发现传输网络长期断开，须前往现场进行查看 |
| 系统运行数据 | 采用专用测试软件远程查看系统运行数据，如内部电压、电流、工作温度、湿度、舱门密封情况等等 | 若系统运行数据出现异常，须前往现场进行排查 |
| 水质数据 | 根据国标GB3097-1997《中华人民共和国国家标准海水水质标准》和仪器长期正常运行测量数据得出各个参数正常范围，通过数据平台检查数据是否正常。 | 如水质参数数据出现数据为0或长期超出正常范围，则需立即排查问题，如有必要须前往现场校准或检修。 |

附件二 浮标站运维情况考核表

考核站点：                   运维商：               考核时间：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效运行率 （20分） |  | 浮标数据有效率≥93%得满分；93%＞浮标数据有效率≥90%得18分；90%＞浮标数据有效率≥85%或现场存在故障仪器2天以上未修复的得12分；浮标数据有效率＜85%或现场仪器1个月以上未修复并且无备机替换的不得分； |  |
| 日常校准（8分） | 日常校准（8分） | 日常校准合格率100%为满分，90%~100%得6分，80%~90%得5分，75%~80%得4分，低于75%不得分 |  |
| 在线率（捕获率） （3分） |  | 在线率≥95%得满分；95%＞在线率≥90%得2分；90%＞在线率≥85%的得1分；在线率＜85%的不得分。 |  |
| 水样比对 （14分） |  | 水样比对合格率95%以上为满分，85%~95%得12分，70%~85%得10分，低于70%不得分 |  |
| 运维内容 （18分） | 标体（6分） | 保证自动仪器具有良好的运行环境，标体卫生整洁得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 维护频次（2分） | 运维频次满足每周运维1次，定期进行电极清洗，到站率不足一周一次不得分。 |  |
|  | 自动监测仪器（6分） | 定期更换易耗品；定期校准仪器；仪器故障及时报修，相应仪器及校正参数在正常范围内 |  |
|  | 通讯（1分） | 保证电话和无线通讯线路的畅通 |  |
|  | 仪器运行记录（3分） | 运维记录、质控记录，备品备件更换等记录齐全，档案完整、准确、整洁得满分，否则酌情扣分 |  |
| 运维响应（12分，每项4分） | 应急响应 | 对水质异常响应及时，能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 故障响应 | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 反馈信息 | 能够及时反应水质、仪器故障信息得满分，否则酌情扣分 |  |
| 运维保障（25分，每项5分） | 持证上岗 | 技术人员持证上岗 |  |
|  | 技术保障 | 人员技术水平高，能及时解决相关故障 |  |
|  | 人员、车辆保障 | 满足2人、1车得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 实验室保障 | 在有资质的实验室配置试剂，标液 |  |
|  | 备品备件 | 备品备件按合同及时提供得满分，否则酌情扣分 |  |
| 合计（分） |  |

第四部分  磋商程序和内容

一、采购人组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人（含）以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。招标代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向纪检、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购中心答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持本人身份证原件准时参加磋商。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

6、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

7、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法(综合评分法)

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目磋商的技术商务和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术商务分值占总分值的比重为 80%（权重），按所有评委评分的算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数；报价分值占总分值的比重为 20%（权重） ，统一采用低价优先法计算直接取得，分值四舍五入保留两位小数。两项得分相加为供应商的综合得分，综合得分最高的供应商推荐为项目第一成交候选人，并出具评审磋商报告。

确定成交候选人的特殊情况处理：若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标；若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

(一)审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合；

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

(二)误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

(三)出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

(四)出现下列情形之一的，磋商失败：

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不以任何理由组织重新评审。采购人发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

技术商务部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（一）技术商务响应文件(满分80分)

| 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务分 （29分） | 响应供应商在行业中的资信等级、市场商业信誉、企业荣誉等。 根据供应商提供的获奖及证书情况酌情打分，最高得3分。 | 3 |
|  | 供应商在江苏省省内自有的CMA实验室的得3分，在江苏省省内有委托的CMA实验室的得1分，没有不得分。 | 3 |
|  | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得3分，缺一项扣一分。供应商需提供证书复印件盖公章。 | 3 |
|  | （1）供应商业绩：提供2017年1月1日至今，市级及以上海水或地表水在线监测运维服务业绩。每提供一个合同得0.5分，最高得10分。（投标响应文件中提供合同复印件，加盖公章，原件备查。） （2）供应商运行维护服务能力比较：提供市级及以上用户满意度评价（满意及以上，需加盖业主公章），用户反馈单需与运维合同一致，每提供一份得1分，本项最高得10分。 | 20 |
| 技术分 （51分） | 根据供应商提供管理制度和措施（包括日常运维管理制度、安全管理措施、人员和车辆管理措施等）的科学性、可行性进行评定。 （1）供应商提供应急响应，做到快速响应、及时解决问题。提供响应时间承诺书及保障响应时效的措施及证明材料，横向比较，酌情打分，最高得4分。 （2）供应商需配备一定运维专用车辆和工具等（需提供行驶证或租车协议等证明材料），保障本地化服务能力。酌情打分，最高得6分。 | 10 |
|  | 投标供应商提供详细的运维技术服务方案，包括规章制度、标准化操作规程、日常维护、定期巡检和故障维修等，根据方案的对本项目服务要求的理解响应程度，服务方案的科学性、可行性。服务方案的完整性、系统性，资源配置的全面性、可靠性、系统性酌情打分。响应情况好的得16-12分，较好的得11-9分，一般的得8-5分，较差的得4-0分。 | 16 |
|  | 供应商提供的服务工作质量承诺、应急预案、质量保证措施及违反质量承诺的处罚措施。响应情况好的得12分，较好的得9分，一般的得6分，较差的得3分，不提供不得分。 | 12 |
|  | 人员配备：供应商为本项目配备2名运维经验较丰富技术人员，运维人员中具有环保类专业技术中级及以上职称的，每有1人得1.5分，最高得3分。 | 3 |
|  | 供应商提供的档案管理等措施、固定资产管理措施、数据安全管理措施是否科学、合理，并具有可操作性。酌情打分，最高得8分。 | 8 |
|  | 响应文件编制质量高、目录准确、有应答索引、内容齐全、业绩统计准确、技术性能标注明确，符合采购文件要求。根据投标文件的制作及装订情况由评委酌情打分，最高得2分。 | 2 |

（二）价格标（满分20分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价（评标价）最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/评标价）×20%×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

六、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(一)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

八、成交通知

成交结果在南通市生态环境局官网公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分  合同及履约保证

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后十五日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

每次付款前，成交供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

附：合同格式条款

合同协议书

采购人（或称甲方）： 南通市生态环境监控中心

供应商（或称乙方）：

签订地点：      南通市

根据《中华人民共和国政府采购法》规定，甲方的2021-2022年度南通市浮标站运维管理服务项目采用竞争性磋商、资格后审方式采购。本着公开、公平、公正和择优的原则，经专家评委严格评审并推荐乙方为中标供应商。在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、服务内容

1、

2、

二、合同金额：总计人民币            元整（￥          元 ）。

包括：运维期间的服务费及竞争性磋商文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费。

乙方账户信息：户    名：

开户银行：

账    号：

三、运维时间：

本次空气自动监测运维合同执行期为2021年   月     日~2022年    月     日。

四、付款方式：

项目合同签订后15个工作日内，支付合同金额的50%；运维期满后根据日常考核情况15个工作日内支付余款，如出现不符合双方签订的合同要求中的事项，则根据采购文件考核细则扣除部分费用。

服务发票由乙方按国家有关财税规定开具给甲方。

五、违约责任：

5.1乙方未能按照本合同要求完成运维服务，则根据考核结果扣除部分合同款。

5.2甲方无正当理由逾期付款的，则每日按项目总额3‰向乙方偿付违约金。

六、不可抗力：

6.1由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能按合同和采购文件规定的要求履行服务的，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

6.2在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。

6.3除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。

6.4如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

七、争议的解决：

本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时可以向签约地项目所在地的人民法院起诉。

八、合同构成：

8.1下述文件是构成合同不可分割的部分，具有与本合同同等的法律效力，应一并阅读和理解。

- 本合同协议书书；

- 中标通知书；

- 竞争性磋商文件及附件；

- 竞争性磋商响应文件及附件；

- 经双方协商一致达成的补充协议。

8.2上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

九、合同的生效及其它

1．本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2．本合同一式四份，合同双方各执二份。

3．合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签约时间：      年     月    日          签约时间：       年     月    日

# 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.质疑人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2.未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

# 第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件、技术商务响应文件三部分组成。

一、资格审查证明材料(正本一份、副本二份，单独密封)：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书及本人身份证复印件；

3、法定代表人授权委托书原件，身份证复印件（原件随身备查）；

4、竞争性磋商响应函（格式详见附件）；

5、提供磋商公告第二条资格要求中的相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）：

5.1有效的法人营业执照副本；

5.2企业2019或2020年度财务状况报告(新成立企业可不提供)；

5.3企业近6个月中任意一个月的缴纳税收和社会保障资金的记录；

5.4供应商参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》；

5.5未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”列入政府采购严重失信行为记录名单的网上查询截图；

6、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、价格响应文件(正本一份、副本二份，单独密封，不得出现在技术商务响应文件部分)：

1、磋商响应报价表；

2、磋商报价明细表（如有，格式自拟）；

3、小型、微型企业声明函和残疾人福利性单位声明函（如有）。

三、技术商务响应文件（正本一份、副本二份。不得出现报价。单独密封）：

1、供应商情况一览表

2、商务部分正负偏离表

3、技术部分正负偏离表

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

4、技术商务部分评标办法中要求提供的全部资料。

5、请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

6、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

附件：

1、关于资格的声明函

南通市生态环境监控中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （招标项目名称及项目编号)的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

二○二一年      月     日

##### 2、法定代表人身份证明

南通市生态环境监控中心：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 法定代表人参加磋商活动时将身份证原件带至开标现场备查。

##### 3、授权委托书

（法定代表人参加投标的无须提供）

南通市生态环境监控中心：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 被授权人参加磋商活动时将身份证原件带至开标现场备查。

##### 4、无重大违法记录声明函

南通市生态环境监控中心：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

5、竞争性磋商响应函

南通市生态环境监控中心：

#### 依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

#### 1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

#### 2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

#### 3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

#### 4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

#### 5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

#### 6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意向贵方支付成交金额的2%作为违约金。

#### 7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务。否则，我方同意无条件接受贵单位终止合同的要求。

#### 竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

#### 法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

#### 二○二一年      月     日

6、供应商情况一览表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品或服务内容 | 1. |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |
| 拟派人员情况 | 姓名 | 年龄 | 岗位证书 | 学历 | 曾获何级何种奖励 |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |

7、技术商务部分正负偏离表

（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的所有要求。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担有关责任及风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

8、磋商响应报价表

| 项目编号 | JSADTZC2021016G |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2021-2022年度南通市浮标站运维管理服务项目 |
| 磋商报价总计（首次） | 人民币大写： ，¥ 元。 |
| 磋商报价总计（二次） | 人民币大写： ，¥ 元。 |

#### 供应商名称：                    （加盖公章）

#### 法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 投标总报价（以人民币计价）应包括所有组成部分的日常运行维护服务、质量控制、故障维修、仪器调试、数据审核、分析报告的编写和上报、备件、耗材供应、应急服务、人工、差旅、运输、装卸、通信、保险、各种税费等一切费用。即为完成本项目服务及响应磋商文件采购要求所发生的全部费用。

- 第二次报价将在开标现场填写，磋商响应文件密封提交时只需填写首次磋商报价。

9、小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加本中心项目编号为      的      项目政府采购活动提供本企业制造的货物、服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物、服务。本条所称货物、服务不包括使用大型企业注册商标的货物、服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。）

10、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：