通环辐评〔2020〕12号

关于西部滨江片区杆线迁改环境影响报告表

的批复

南通城市建设集团有限公司：

你单位报送的由中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司编制的《西部滨江片区杆线迁改环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

- 根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我局同意建设。建设内容包括：

（1）新建220kV城西变-临江变双回线路长约2.75km,其中双回GIL电缆线路长约2.45km，220kV/110kV混压四回架空线路长约0.25km，双回架空线路长约0.05km。同时拆除原220kV临江-城西、110kV临江-西郊混压四回架空线路2.15km，拆除四回路角钢塔9基，新建铁塔3基。

（2）新建220kV沙家圩变-临江变双回GIL线路长约2.85km，同时拆除220kV临江-沙家圩同塔双回路线路2.05km，拆除双回路钢管杆14基。

（3）新建 110kV临江变-西郊变电缆线路路径长约2.25km，110kV电缆线路平行220kV城西变-临江变 GIL电缆线路敷设。

本工程架空部分 220kV线路导线型号为2×JL/G1A-

400/35、 110kV线路导线型号为JL/G1A-300/25；本工程220kV电缆截面选用2500mm2，110kV电缆截面选用1000mm2，电缆采用交联聚乙烯绝缘。（详见《报告表》）

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：

（一）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场满足相应的环保标准限值要求。

（二）严格执行环保要求和设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉及区域的总体规划。

（三）落实施工期各项污染防治措施，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，减少噪声和扬尘对周边敏感目标的影响。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（四）工程投入运营后应加强环保设施的日常管理与维护，确保环保设施正常运行；做好电磁环境、声环境的日常监测工作。

（五）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目试运行时，须按要求做好竣工环保验收。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》和本批复送南通市崇川生态环境局，并接受其监督检查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

南通市生态环境局

2020年5月15日