### 2020年6月10日拟对输变电项目环评文件作出审批意见的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通丁仓220kV输变电工程 | 南通市启东市境内 | 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 | 江苏辐环环境科技有限公司 | （1）建设丁仓220kV变电站，半户内型、主变户外布置，电压等级为220/110/10kV，本期建设主变1台（#1），容量为180MVA，220kV出线4回，110kV出线6回；远景主变3台，容量为3×240MVA，220kV出线8回，110kV出线14回。 （2）建设红阳港-丁仓220kV线路，2回，线路路径总长约19.5km，其中新建220/110kV混压四回（2回110kV线路备用）架空线路长约7.4km，新建220kV同塔双回架空线路长约12.1km。 （3）建设新安-丁仓220kV线路，2回，线路路径总长约8.0km，其中新建220/110kV混压四回（2回110kV线路备用）架空线路长约4.98km，新建220kV同塔双回架空线路长约3.02km。 本工程220kV架空线路采用2×JL3/G1A-400/35钢芯铝绞线、备用110kV架空线路采用2×JL3/G1A-300/25钢芯铝绞线。 | 主要环境影响： （1）施工期：施工产生的噪声、扬尘、废水、固体废物对周围环境的影响； （2）运行期：工频电场、工频磁场、噪声对周围环境的影响。 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施： （1）电磁环境：根据报告表类比预测结果，本项目建成正常运行后，厂界工频电磁场强度均可满足导则推荐的居民区评价标准要求。根据报告表类比预测结果，预计本工程电缆敷设投运后，设备及线路周围的工频电磁强度和工频磁感应强度均小于导则推荐4kV/m 和 0.1mT。 （2）噪声：合理布置施工场地，场地远离居民住宅；若靠近村庄的施工需告知当地居民，尽量避开夜间施工。施工场界噪声符合 《建筑施工场界噪声限值》要求。运行期噪声符合 《声环境质量标准》及《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准要求。 （3）水环境：施工期生活污水经化粪池由槽罐车运至污水处理厂。营运期生活污水由污水处理设备处理后排入污水处理厂。 （4）固废：施工期：建筑垃圾优先回用，不能回用的委托清运处理；生活垃圾收集后纳入当地市政环卫系统统一处理。 （5）大气：合理安排施工，减少各类建筑材料（尤其是砂石、水泥等）的露天堆放， 施工作业面及交通运输干线定期洒水； 施工完成后， 及时恢复开挖场地绿化。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 2 | 南通环镇220kV输变电工程 | 南通市如东县境内 | 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 | 江苏辐环环境科技有限公司 | （1）建设环镇220kV变电站，半户内型、主变户外布置，电压等级为220/110/10kV，本期建设主变1台（#1），容量为180MVA，220kV出线4回，110kV出线5回；远景主变3台，容量为3×240MVA，220kV出线8回，110kV出线14回。 （2）建设马塘~洋口双π入环镇变220kV线路，共4回，线路路径总长3.9km，其中东、西开环线路路径长分别为1.9km、2.0km；均采用220kV/110kV混压四回架设。本期共新建两条220kV双回线路。 本工程220kV架空线路采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线。 | 主要环境影响： （1）施工期：施工产生的噪声、扬尘、废水、固体废物对周围环境的影响； （2）运行期：工频电场、工频磁场、噪声对周围环境的影响。 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施： （1）电磁环境：根据报告表类比预测结果，本项目建成正常运行后，厂界工频电磁场强度均可满足导则推荐的居民区评价标准要求。根据报告表类比预测结果，预计本工程电缆敷设投运后，线路周围的工频电磁强度和工频磁感应强度均小于导则推荐4kV/m 和 0.1mT。 （2）噪声：合理布置施工场地，场地远离居民住宅；若靠近村庄的施工需告知当地居民，尽量避开夜间施工。施工场界噪声符合 《建筑施工场界噪声限值》要求。运行期噪声符合 《声环境质量标准》及《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准要求。 （3）水环境：施工期生活污水经化粪池由槽罐车运至污水处理厂。营运期生活污水由污水处理设备处理后排入污水处理厂。 （4）固废：施工期：建筑垃圾优先回用，不能回用的委托清运处理；生活垃圾收集后纳入当地市政环卫系统统一处理。 （5）大气：合理安排施工，减少各类建筑材料（尤其是砂石、水泥等）的露天堆放， 施工作业面及交通运输干线定期洒水； 施工完成后， 及时恢复开挖场地绿化。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 3 | 南通马塘~洋口220kV线路改造工程 | 南通市如东县境内 | 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 建设马塘~洋口220kV线路单线改双线工程，线路路径全长约25.3km，利用原有220kV马洋4630线所在双回杆塔补挂1回导线。 本工程220kV架空线路采用2×JL3/G1A-400/35型钢芯铝绞线。 | 主要环境影响： （1）施工期：施工产生的噪声、扬尘、废水、固体废物对周围环境的影响； （2）运行期：工频电场、工频磁场、噪声对周围环境的影响。 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施： （1）电磁环境：根据报告表类比预测结果，本项目建成正常运行后，厂界工频电磁场强度均可满足导则推荐的居民区评价标准要求。根据报告表类比预测结果，预计本工程电缆敷设投运后，线路周围的工频电磁强度和工频磁感应强度均小于导则推荐4kV/m 和 0.1mT。 （2）噪声：合理布置施工场地，场地远离居民住宅；若靠近村庄的施工需告知当地居民，尽量避开夜间施工。施工场界噪声符合 《建筑施工场界噪声限值》要求。运行期噪声符合 《声环境质量标准》及《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准要求。 （3）水环境：施工期生活污水经化粪池由槽罐车运至污水处理厂。营运期生活污水由污水处理设备处理后排入污水处理厂。 （4）固废：施工期：建筑垃圾优先回用，不能回用的委托清运处理；生活垃圾收集后纳入当地市政环卫系统统一处理。 （5）大气：合理安排施工，减少各类建筑材料（尤其是砂石、水泥等）的露天堆放， 施工作业面及交通运输干线定期洒水； 施工完成后， 及时恢复开挖场地绿化。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 4 | 南通红阳港~汇龙220kV线路改造工程 | 南通市启东市境内 | 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 | 江苏辐环环境科技有限公司 | （1）建设红阳港~汇龙220kV线路迁改工程，2回，新建同塔双回架空线路路径长约4.0km，另利用原有220kV汇阳/阳六线路径长约5.5km（已履行相关环保手续）；拆除原有220kV汇阳线约4.5km及11基杆塔。 （2）建设红阳港~六匡220kV线路工程，1回，双设单挂，线路路径全长约7.33km。 本工程线路导线型号为2×JL3/G1A-400/35型钢芯铝绞线。 | 主要环境影响： （1）施工期：施工产生的噪声、扬尘、废水、固体废物对周围环境的影响； （2）运行期：工频电场、工频磁场、噪声对周围环境的影响。 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施： （1）电磁环境：根据报告表类比预测结果，本项目建成正常运行后，厂界工频电磁场强度均可满足导则推荐的居民区评价标准要求。根据报告表类比预测结果，预计本工程电缆敷设投运后，线路周围的工频电磁强度和工频磁感应强度均小于导则推荐4kV/m 和 0.1mT。 （2）噪声：合理布置施工场地，场地远离居民住宅；若靠近村庄的施工需告知当地居民，尽量避开夜间施工。施工场界噪声符合 《建筑施工场界噪声限值》要求。运行期噪声符合 《声环境质量标准》及《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准要求。 （3）水环境：施工期生活污水经化粪池由槽罐车运至污水处理厂。营运期生活污水由污水处理设备处理后排入污水处理厂。 （4）固废：施工期：建筑垃圾优先回用，不能回用的委托清运处理；生活垃圾收集后纳入当地市政环卫系统统一处理。 （5）大气：合理安排施工，减少各类建筑材料（尤其是砂石、水泥等）的露天堆放， 施工作业面及交通运输干线定期洒水； 施工完成后， 及时恢复开挖场地绿化。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 5 | 如皋市人民医院DSA机房改建项目 | 如皋市如城镇宁海路278号医院医技楼一楼 | 如皋市人民医院 | 江苏玖清玖蓝环保科技有限公司 | （1）对医技楼一楼东北侧的DSA机房进行改建，在原有机构不变的基础上，对房间内部进行相关的改造，其中包括相关的控制室、设备间、DSA机房等，同意将原机房的控制室改为设备间和污物通道，将原机房的设备间改为控制室，将人员进出门及观察窗由西墙调整至北墙，西墙采用与同侧墙体相同的屏蔽措施进行防护。（2）将机房内原型号为AllURA 12（最大管电压为120kV，最大管电流为1250mA）的DSA更新为型号为UNIQ FD20（最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA）的DSA。原型号为AllURA 12型的DSA拟做报废处理。 | （一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相应的剂量限值要求。 （二）定期检查DSA设备、工作指示灯、电离辐射警告标志等安全设施，确保正常工作。加强介入放射的防护，减少医务人员及患者的辐射剂量。运行期间确保辐照室内通风设施有效，防止臭氧及氮氧化物有害气体影响人体健康。 （三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。 （四）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。 （五）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年委托有资质的单位对项目周围辐射水平监测1～2次。 （六）项目建成后建设单位须按照要求及时办理相关环保手续，在取得辐射安全许可和竣工环境保护验收合格后方可投入正式运行。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 经审议，我局拟对上述环境影响评价文件做出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，维护公众环境权益，现将环境影响评价文件的基本情况予以公告。公示期：2020年6月10日－2020年6月16日。 联系电话及传真：0513－59002831 通讯地址：南通市崇文路2号，南通市生态环境局，邮编226007。 听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的环境影响评价文件批复决定要求听证。 |