申领《危险废物经营许可证》受理公示

| 企业名称 | 南通众行特环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 经营设施地址 | 海安市南莫镇兴南村9组 |
| 法人代表 | 杭健 |
| 申请经营类别及数量 | 废铅酸蓄电池HW49(900-044-49)固体危险废物9000吨/年 |

工艺流程图 工艺说明： 从收集点收集废铅蓄电池存放入专用塑料周转箱后，进入厂内储存区后不再进行开盖分拣等工作，全程为专用塑料周转箱密封运输及储存，仅将专用塑料周转箱从运输车辆上由叉车运输至车间内的储存区即可。收集进场的废铅蓄电池按一般废铅蓄电池和破损铅蓄电池分类存放。本次环评主要分析废铅蓄电池暂存期间的产污情况。 ①一般废铅蓄电池的场内贮存：正常工况下，收集、贮存在本项目厂区内的电池一般均为完好的废铅蓄电池。废铅蓄电池整齐放置在贮存区，贮存区地面防渗处理，每个塑料周转箱均放置在托盘上，单层放置。 ②破损铅蓄电池的场内贮存：偶尔会有破损铅蓄电池，在收集点即分类装箱，破损电池放入密封的、带有锁扣的、专用塑料周转箱内。破损废铅蓄电池储存区占地面积约20平方米，地面防渗处理，设置0.2m高围堰，每个塑料周转箱均放置在托盘上，单层放置。 破损铅蓄电池储存采用耐酸密闭专用塑料周转箱收集，箱上加盖。少量破损铅蓄电池中的废电解液稀硫酸可能会从盖上缝隙少量挥发形成硫酸雾（G1）。整个破损电池储存区只有一个入口，一般情况下，关闭此入口，设立负压排气系统。 当暂存的废铅蓄电池达到一定数量时，将其转运至江苏新春兴再生资源有限责任公司进行综合利用或无害化处置。该运输过程委托具有危险废物运输资质的单位（海安市正达运输有限公司）采用汽车进行运输。 主要生产设备清单表 序号 名称 型号、规格 单位 数量 备注 1 叉车 / 辆 2 外购 2 塑料密封周转箱 1.5m3 PP材质 个 50 废铅酸蓄电池储存 3 集液池 2m3 个 1 新建 4 地磅 / 个 1 外购 5 托盘 / 个 若干 外购 污染防治设施 配套废气处置设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 1 排气筒 15m 1根 配套污水处理设备一览表 序号 名称 规格、型号 单位 数量 1 化粪池 / 套 1 废物的运输： 1、废物的运输方式 厂外运输采用汽车公路运输，外委社会运输单位，厂内运输自备叉车2辆。 2、现有运输工具数量和资质 租用运输工具的来源是海安正达汽车运输有限公司，2辆汽车，资质：苏交运管许可通字320600301000号 3、废物运输时的应急方案和工具 备齐消防器材，并配备干粉灭火器；搬运时严格执行轻装轻卸，防止包装破损。 废物运输时的应急方案 司机和押运员在运输过程对各类事故的应急方案 （1）、 一般交通事故 (无危险废物危害险情) ： 第一，应立即关闭发动机； 第二， 押运员检查车辆所载危险化学品及容器有无损坏，判断是否可能发生危害事故的可能，并采取全面监控措施，设置警示标志； 第三 . 疏导车辆和人员远离事故现场 。 司机要立即向主管部门报警（122）,检查人员伤亡情况，向救护部门报警 ( 120) 救护伤员, 保护现场； 事故现场处理完毕后 ， 应及时将车辆驶离现场 ( 2 ) 在危险废物运输及装卸过程发生撒漏事故时的处置方法。 应当立即停止作业活动 关闭发动机和装卸作业阀门； 切断现场电源、火源 疏散其他车辆和人员； 采取必要的堵漏措施，同时向公安、交通、安监、卫生、环保、消防等部门报警； 对危险废物物采取的临时有效措施； 发生撒漏时，可以收集起来，另行包装。收集的残留物不任意排放，抛弃。对与水反应的撒漏物处理不能用水 ，但清扫后的现场可以用大量水冲洗。还应注意 。对注有稳定剂的物品，残留物收集后重新包装，也应注入相应的稳定剂。 工具：灭火器、铲子

固体废物的贮存/暂存/处置方式： 废物贮存场所情况简述 危废暂存间四周已建设导流沟，导流沟的宽度与深度均为0.2m，长度约为130m，导流沟的有效容积为5.2m3；在废铅蓄电池暂存间设置废液收集池（1m×1m×2m）。事故状况下，废铅蓄电池泄漏液经仓库内设置的导流沟收集进入集液池。 导流沟、集液池地面进行重点防渗施工工艺：地面打磨→补漏→打磨→底漆→面漆，其层次自上而下为水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥0.8mm）+抗渗钢筋混凝土面层（≥150mm，渗透系数≤1.0×10-10cm/s）+混凝土面层+基层+垫层+原土，并设置环氧树脂防腐。

周边环境简述及地理位置图： 厂区平面图：