南通市生态环境局文件

通环审〔2020〕17号

南通市生态环境局关于通州湾长风新能源装备制造基地项目环境影响报告书的批复

南通长风新能源装备科技有限公司：

你公司报送的《通州湾长风新能源装备制造基地项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）收悉，现批复如下：

一、根据环评结论和技术评估意见，在全面严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护修复及环境风险防范措施，各类污染物稳定达标排放的前提下，仅从环保角度分析，通州湾长风新能源装备制造基地项目在拟建地址建设可行。

项目主要建设内容包括陆域场地生产区、重件码头和出运港池等。项目建成后，形成年产风电能源装备30万吨的生产能力，具体包括导管架60套、大型钢管桩100根、风电浮体8套、升压站组块4座，产品方案详见《报告书》表3.1-1；重件码头布置1个2万吨级重件泊位，码头宽30米，长度206米；出运港池口门净宽46米，长度150米，布置1个5千吨级件杂泊位，总设计年通过能力78万吨。

二、你公司须认真执行环保“三同时”制度，在本项目建设和运营中须切实落实《报告书》和评审意见所提出的各项污染防治、生态保护修复及环境风险防范措施，同时认真做好以下工作：

（一）严格落实各项水污染防治措施。施工现场设置沉淀池和隔油池，施工废水经处理后回用于洒水抑尘；施工营地设置移动式环保厕所，施工人员生活污水经移动式环保厕所处理后用于厂区浇洒；施工船舶含油废水和生活污水由海事部门指定单位接收处理；合理安排码头建设和疏浚作业时间，减少对外侧海域影响。

运营期职工生活污水和食堂废水分别经化粪池和隔油池处理后，接管至南通市西部水务有限公司集中处理；陆域堆场区域初期雨水经沉淀池处理后，接管至南通市西部水务有限公司集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及污水处理厂接管标准。船舶含油污水和生活污水由海事部门指定单位接收处理。船舶废水执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）；船舶废气排放执行《船舶大气污染物排放控制区实施方案》中的限值。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。合理安排施工时间，在4级以上大风天气条件下，停止土方作业，覆盖防尘网，对临时堆放的材料进行遮盖。临时材料堆场应设置围挡，定期洒水和清扫。混凝土搅拌船密闭搅拌作业并配备防尘除尘装置；码头面现场浇筑使用商品砼。加强施工机械和设备的保养，优选物料运输路线并加强车辆密闭。

运营期喷漆和晾干均在密闭的喷漆房进行操作，1#涂装车间喷砂粉尘和丸砂分离粉尘分别经1套滤筒除尘器处理后，通过1#排气筒排放；1#涂装车间2个喷漆房喷漆废气分别经1套“漆雾过滤器+吸附脱附+催化燃烧”装置处理后，通过3#排气筒排放；2#涂装车间喷砂粉尘和丸砂分离粉尘分别经1套滤筒除尘器处理后，通过2#排气筒排放；2#涂装车间2个喷漆房喷漆废气分别经1套“漆雾过滤器+吸附脱附+催化燃烧”装置处理后，通过4#排气筒排放；陆域场地生产区共设置4根25米高排气筒。焊接车间设置30套移动式烟尘净化系统，喷漆房保持微负压状态。

工艺废气中的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，甲苯和二甲苯参照执行江苏省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）表1和表3排放限值，挥发性有机物参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020）表1相关标准，厂区内无组织执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。

（三）切实落实噪声污染防治措施。施工期及营运期均采用低噪声机械设备，并通过加装消音装置和隔离机器的振动部件来降低噪声；在作业过程中加强对各种机械的维护和保养，减小因机械磨损或设备故障而增加的噪声影响。

（四）严格危险废物全生命周期管理。按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物按要求委托有资质单位安全处置，厂内危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）要求。按照《报告书》要求，合理妥善处置疏浚土。

（五）落实海洋生态保护与修复措施。合理安排施工进度，尽量避开水生生物繁育期。缩短绞吸挖泥船试喷时间，严格控制疏浚物溢流口泥浆浓度，保证泥浆在围堰内沉淀时间；加强施工期监督管理，避免泥浆泄露入海。

根据《报告书》内容，编制生态修复方案，落实生态补偿措施。海洋生态补偿情况纳入本项目环保竣工验收。

（六）加强环境风险管理，落实《报告书》提出的环境风险防范措施。制订环境风险应急预案并配备充足的应急设备和物资。定期开展应急演练，加强与当地政府和海事等部门应急联动。

本项目污染防治设施及危废贮存场所等须与主体工程一起按照安全生产要求设计，并充分开展安全风险辨识管控。健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理和危废贮存设施，确保安全、稳定、有效运行。

（七）落实《报告书》防渗区设计要求，避免对地下水和土壤产生污染。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

三、本项目排入污水处理厂的废水污染物接管总量控制指标初步核定为：废水量≤33868吨/年、COD≤12.371吨/年、NH3-N≤1.027吨/年、总磷≤0.128吨/年、悬浮物≤6.774吨/年；废气污染物排放总量控制指标（有组织+无组织）初步核定为：颗粒物≤1.996吨/年、挥发性有机物≤1.338吨/年。

四、本项目建成后，以厂界设置100米的卫生防护距离。当地政府应对项目周边用地进行合理规划，卫生防护距离内不得设置对环境敏感的项目。

五、项目配套建设的环境保护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。工程完工后，应抓紧办理环境保护设施竣工验收手续，验收合格后，方可投入运行。

六、请通州湾示范区生态环境局对接南通海警局，做好项目建设、运营期间的环境监督管理，配合通州湾示范区海洋与渔业局督促生态修复方案实施。

七、南通市西部水务有限公司污水管网敷设到位且本项目污水接管排放，以及项目所在区域的近岸海域环境功能区调整到位，是本项目投入运营的前提条件。

南通市生态环境局

2020年11月6日

抄 送：南通军分区、南通海警局、南通市自然资源和规划局、南通市农业农村局、南通海事局、南通市应急管理局、通州湾示范区管委会