2019年3月1日拟作出核技术应用建设项目环评报告书（表)审批意见公开

| 项目名称 | 海门宝宏机械有限公司新建X射线探伤项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 南通市海门市包场镇港西大道999-1号内1号房 |
| 建设单位 | 海门宝宏机械有限公司 |
| 环评机构 | 江苏宝海环境服务有限公司 |
| 项目概况 | 海门宝宏机械有限公司因生产需要，拟在租赁厂房内北侧新建一专用工业X射线探伤室，配置1台X射线探伤机（属Ⅱ射线装置，管电压为250kV，管电流为5mA），并设置操作、评片室、洗片室等辅助用房。主要利用X射线机产生的X射线对需要进行检测的储气罐主焊缝进行拍片，得到焊缝的拍片资料，通过对片子影像资料的分析，达到判断部件质量是否符合质量要求的目的。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | （一）建立辐射安全与环境保护管理机构，并以文件形式明确各人员职责。 （二）工作场所剂量当量率满足《工业X射线探伤放射卫生防护标准》GBZ117-2015中不大于2.5μSv/h的限值要求。人员年有效剂量满足剂量约束值中职业人员5mSv/a、公众0.25mSv/a的要求。 （三）电离辐射警示标志清楚，起到警示作用，防护门外工作指示灯正常，警示防护门和探伤设备高压出束实现门机联锁，曝光室内设置急停按钮。 （四）排风管道采用地下“U”型管，安装排风风机，通风次数不小于3次/h。 （五）探伤操作人员和管理人员参加环保部门培训、通过考核，具有辐射安全与防护知识。为每个辐射职业人员配备个人剂量计，对辐射工作人员进行定期职业健康体检，并进行个人剂量监测，建立个人职业健康监护档案和个人剂量档案。 （六）工作场所配置1台巡检仪，企业定期自检使用。为探伤房配备1台有效的个人剂量报警仪，进行探伤作业时随身携带。配备个人剂量计1台。 （七）操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测制度、辐射事故应急措施制度完善，并具有可操作性。 （八）探伤过程中产生的废显（定）影液和废胶片收集后，交由具有危险废物处置资质的单位回收和处理。 |
| 公众参与情况 | 无 |
| 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 一、公示时间：2019年3月1日－2019年3月7日。 二、权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的环境影响评价文件批复决定要求听证。 三、联系电话：0513－59002810。 |