通环核评〔2020〕5号

关于如皋市人民医院DSA机房改建项目

环境影响报告表的批复

如皋市人民医院：

你院报送的由江苏玖清玖蓝环保科技有限公司编制的《如皋市人民医院DSA机房改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

- 根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我局同意你院原有DSA机房改建项目建设，项目内容主要包括：（1）对医技楼一楼东北侧的DSA机房进行改建，在原有机构不变的基础上，对房间内部进行相关的改造，其中包括相关的控制室、设备间、DSA机房等，同意将原机房的控制室改为设备间和污物通道，将原机房的设备间改为控制室，将人员进出门及观察窗由西墙调整至北墙，西墙采用与同侧墙体相同的屏蔽措施进行防护。（2）将机房内原型号为AllURA 12（最大管电压为120kV，最大管电流为1250mA）的DSA更新为型号为UNIQ FD20（最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA）的DSA。原型号为AllURA 12型的DSA拟做报废处理。

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：

（一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相应的剂量限值要求。

（二）定期检查DSA设备、工作指示灯、电离辐射警告标志等安全设施，确保正常工作。加强介入放射的防护，减少医务人员及患者的辐射剂量。运行期间确保辐照室内通风设施有效，防止臭氧及氮氧化物有害气体影响人体健康。

（三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。

（四）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。

（五）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年委托有资质的单位对项目周围辐射水平监测1～2次，结果报我局。

（六）项目建成后你单位须按照要求及时办理相关环保手续，在环境保护竣工验收合格后方可投入正式运行。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》和本批复送南通市如皋生态环境局，并接受其监督检查。

三、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

南通市生态环境局

2020年6月17日