### 2019年12月9日拟对输变电、核技术利用项目环评文件作出审批意见的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏华威风力发电有限公司海上风电陆上集控中心项目 | 江苏省如东县经十路和经十一路之间，新港河东侧 | 江苏华威风力发电有限公司 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 陆上集控中心（H1#~H3#共建）内设置 2 台 220/35kV 降压变压器，降压变 35kV 侧供动态无功补偿装置和站用电接入。 220kV 配电装置为 2 回降压变进线， 4 回海缆进线，2 回系统出线，采用单母线分段接线。集控中心内安装 4 台高压电抗器、4 套动态无功补偿装置。4 回 220kV 海缆进线规模为：H1#进线为 1 回三芯截面 630m 2 海底电缆；H2#进线为 1 回三芯截面 630m 2 海底电缆；H3#进线为 2 回三芯截面 400m 2 海底电缆。自登陆点到集控中心围墙海缆长度约 4×460m | 主要环境影响： （1）施工期：施工产生的噪声、扬尘、废水、固体废物对周围环境的影响； （2）运行期：工频电场、工频磁场、噪声对周围环境的影响。 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施： （1）电磁环境：根据报告表类比预测结果，本项目集控中心建成正常运行后，厂界工频电磁场强度均可满足导则推荐的居民区评价标准要求。根据报告表类比预测结果，预计本工程电缆敷设投运后， 线路周围的工频电磁强度和工频磁感应强度均小于导则推荐4kV/m 和 0.1mT。海缆保护走廊内不得新建不利于海缆电磁环境的设施。 （2）噪声：合理布置施工场地，场地远离居民住宅；靠近村庄的施工需告知当地居民，尽量避开夜间施工。施工场界噪声符合 《建筑施工场界噪声限值》要求。运行期噪声符合 《声环境质量标准》及《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准要求。 （3）水环境：施工废水根据施工废水量，设置简易沉淀池沉淀后回用；废油交由有资质单位统一收集处理。事故时产生的事故废油排入事故油池中，并由有资质单位统一回收处理。施工期生活污水经化粪池由槽罐车运至胜科污水处理厂。营运期生活污水由污水处理设备处理后排入胜科污水处理厂。 （4）固废：施工期：建筑垃圾优先回用，不能回用的委托清运处理；生活垃圾收集后纳入当地市政环卫系统统一处理。营运期：危险废物统一收集后交由有资质单位处理；生活垃圾收集后纳入当地市政环卫系统统一处理。 （5）大气：合理安排施工，减少各类建筑材料（尤其是砂石、水泥等）的露天堆放， 施工作业面及交通运输干线定期洒水； 施工完成后， 及时恢复开挖场地绿化。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 2 | 南通宏久金属制品有限公司新建1台X射线数字成像检测系统项目 | 南通市通州区兴仁镇酒店居24组 | 南通宏久金属制品有限公司 | 江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司 | 在理化车间内新增1台X射线数字成像检测系统（XYG-22508/3型，管电压为225kV，管电流为8mA，属Ⅱ类射线装置），并配套建造1座X射线检测室。X射线数字成像检测系统投入使用后年曝光总时间最大约1000h。设备详细技术参数见《报告表》。 | （一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相应的剂量限值要求。 （二）辐射工作场所应配备工作状态指示灯、电离辐射警告标志、急停按钮和联锁装置等安全设施并定期检查，确保正常工作。 （三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。 （四）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。 （五）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年请有资质的单位对项目周围辐射水平监测1～2次。 （六）项目建成后建设单位须按照要求及时办理相关环保手续，在取得辐射安全许可和竣工环境保护验收合格后方可投入正式运行。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 经审议，我局拟对上述环境影响评价文件做出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，维护公众环境权益，现将环境影响评价文件的基本情况予以公告。公示期：2019年12月9日－2019年12月13日。 联系电话及传真：0513－59002851 通讯地址：南通市崇文路2号，南通市生态环境局，邮编226007。 听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的环境影响评价文件批复决定要求听证。 |