申领《危险废物经营许可证》受理公示

| 企业名称 | 南通玛盛环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 经营设施地址 | 如皋市石庄镇如靖路1号 |
| 法人代表 | 施兵 |
| 申请经营类别及数量 | 综合利用磷化渣（HW17，336-064-17）6000吨/年 |
| 主要工艺 转移入厂的磷化渣通过研磨后，添加磷酸等，进行浸出工艺。浸出液一部分用于配置磷化液，另一部分通过中和、结晶、过滤、烘干工艺生产磷酸铁。 通过以上工艺，磷化渣处置利用变成磷化液、磷酸铁，变废为宝，实现了资源的再生利用。 |

废物的运输 1、废物运输方式 废物委托有资质单位专用车辆运输。 2、现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质） 委托南通昊通运输有限公司运输，30吨，4辆。 道路运输许可证编号：苏交运管许可通字320601030016号 营业执照编号：91320600MA1MNTKX0E 委托泰兴市爱科危险品运输有限公司运输，10吨，2辆。 道路运输许可证编号：苏交运管许可泰字32128303221号 营业执照编号：91321283MA1MG7TW1F 3、废物运输时的应急方案和工具 危险废物运输车辆在装卸、运输过程中发生车辆故障、危险废物包装破裂泄漏污染、人身伤害等事故现象。危险废物运输车辆驾驶员（押运员）立即实施应急自救工作，设立事故现场区域警戒线，并向公司领导报告事故情况。 a、运输车辆驾驶员应急自救方式 运输车辆驾驶员和押运员应根据事故实际情况，充分借助现场所有的装备和有限的力量，对车辆故障原因进行排查维修、对局部泄漏的污染物进行及时堵漏、对运输过程中的人员伤害及时自救等有效措施，并有效控制事态进一步恶化。 b、运输车辆驾驶员报告的内容 运输车辆驾驶员应向单位应急救援小组报告事故发生的时间、地点、原因、事故最新状态、已采取的措施情况及其简要的经过。 应急救援小组组长在了解清楚事故现场的基本情况后，立即通知各小组成员赶赴事故现场实施应急救援和处置工作。 （1.1）运输车辆故障救援措施 a、根据车辆发生的故障现象，逐项排查车辆故障原因，掌握车辆零部件的损坏程度，备品备件的准备情况。 b、依据车辆的具体受损情况，就地做到能自修则自修，采取局部换件、重点维修、整体调校的维修方式，从而快速的排除车辆故障。 c、若需要将所运危险废物及时运离现场时，应组织车辆及时转运。 （1.2）局部散落污染救援措施 根据车辆局部散落的现象，清理人员须穿戴好防护服、手套、防尘口罩、买酸碱胶靴等防护用品，需要时配正压式空气呼吸器等防护装置。逐一查找散落的准确部位。对散落的危险废物使用铁锹、塑料袋收集后一并运输到厂，严禁随意丢弃。 (1.3)人身伤害自救方式 根据现场人员因事故或应急操作过程中身体（皮肤）不慎收到伤害，应借助运输车辆配置的救护药品对受伤人员实施临时的清洗、包扎等救治工作，并及时送往医院接受正式治疗。 所以在运输过程中，应做到以下几点： (1)危险废物的运输车辆将经过环保主管部门及本公司的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机将通过内部培训，持有证明文件； (2)承载危险废物的车辆将设置明显的标志或适当的危险符号，以引起注意； (3)车辆所载危险废物将注明废物来源、性质和运往地点，必要时将派专门人员负责押运； (4)组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线。运输过程中遇到溢散，立即佩戴好劳动防护用品，使用铁锹、塑料袋收集后一并运输到厂，严禁随意丢弃。； (5)加强对运输车司机的管理要求，不仅确保运输过程的安全，在车辆经过河流及市镇村庄时做到主动减速慢行，减少事故风险； (6)运输车辆严格按照指定的运输路线行驶； (7)运输车辆的车厢设置防渗漏垫层。

废物的贮存/暂存 1、废物贮存/暂存方式 磷化渣贮存于厂区危险废物仓库中。 2、废物贮存场所情况简述 公司设有危废仓库1座暂存磷化渣原料及次生危废，占地面积300m2，可贮存800吨磷化渣原料和6吨次生危废。危废仓库已按照苏环办〔2019〕327号设置相应的标识标牌。危废仓库地面采取防腐、防渗措施，周围有溢流槽，可将滤出液收集至收集池。危废仓库顶棚加盖PP瓦，防雨、防日晒。危废仓库四周有沟渠，收集至渗滤液池。

废物处置工艺及设备、设施 1、废物处置工艺 2、废物处置设备、设施 主 要 经 营 设 施 及 设 备 名 称 规格型号 设计 能力 数量 使用场所/用途 湿磨机 50B 6000 1 磷化渣投料 浸出罐 3m*2.5m 6000 1 磷化渣浸出工艺 反应罐 3m*2.5m 6000 3 磷化液生产 清洗罐 3m*2.5m 6000 1 磷酸铁生产 结晶罐 3m*2.5m 6000 1 磷酸铁生产 中转罐 3m*2.5m 6000 1 磷酸铁生产 中和罐 3m*2.5m 6000 1 磷酸铁生产 离心机 - 6000 3 离心分离、脱水 粉碎干燥机 QGS-3型 6000 1 干燥、烘干 自动包装线 BL-25KG 6000 1 产品包装

污染防治措施及防治效果 1.污染物产生情况 （1）浸出、配制过程中产生的磷酸雾、硝酸雾； （2）研磨筛分、烘干、包装过程产生的粉尘； （3）地面清洗水、生活污水； （4）研磨筛分、烘干过程设备运转产生的噪声； （5）化验分析产生的废试剂包装、化验室废液； （6）设备的维修、保养过程中产生的废润滑油； （7）废水处理过程中通过压滤机产生的水处理污泥； （8）压滤设施定期更换产生的废滤布。 2.污染防治措施 （1）浸出、配制过程中产生的磷酸雾、硝酸雾通过二级碱液喷淋吸附处理后排入大气。氢氧化钠溶液能有效吸附酸性雾气，吸附效率较高； （2）研磨筛分、烘干、包装过程产生的粉尘通过脉冲除尘器收集后，通过排气筒排放； （3）地面清洗水、生活污水通过厂区污水站处理后排放至园区污水处理厂，污水处理工艺为厌氧+接触氧化+混凝沉淀； （4）通过选用低噪声的设备降低研磨筛分、烘干过程设备运转产生的噪声危害，并通过合理安排设备工作时间来减轻对工人的危害。 3.污染防治效果（监测数据） 公司严格按照环评报告、排污许可证要求对各项污染物因子进行监测， 监测数据均在规定值以内。

预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划 废物分析的主要仪器、设备及分析项目 序号 设备名称 规格 型号 数量 用途 1 比重计 —— 30 用于检测产品比重 2 玻璃棒 —— 10 用于试验过程中搅拌 3 水银温度计 —— 50 用于试验过程测量温度 4 小口三角烧瓶 —— 10 用于试验配置小样 5 量筒 —— 10 用于试验过程计量 6 移液吸管 —— 10 用于试验过程取液 7 重金属检测仪 HM-ZSA 1 用于铅汞镉铬砷检测 8 马弗炉 SX2-4-10 1 用于磷酸铁小样烘干 9 电炉 DHG101-0B 1 用于磷酸铁小样烘干后脱结晶水 10 球磨机 WZM-3L 1 用于磷酸铁小样研磨 2.安全、保卫措施 公司严格按照苏环办[2019]327号文进行设置，在危废仓库内、外、厂区各区域设置安全警示标志，并按要求装设监控设施，仓库内设置了相应的应急物资。危废仓库实行双人双锁，确保危险废物不外流。 3.内部检查监督管理措施 制定切实有效的危险废物交接制度，入库的危险废物必须按照规范悬挂危废标识，建立危险废物经营记录簿。 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》及《用人单位劳动防护用品管理规范》的要求，我公司建立了劳动防护用品使用管理制度，为员工提供了符合国家标准和卫生要求的防护用品。企业规定作业岗位员工在操作岗位时应正确佩戴好劳动防护用品，做到正确使用个人防护用品，并由安环部定期检查和监督。 4.人员培训及持证上岗情况 制订了相应的《环保培训制度》，并定期对员工进行环保知识的培训，要求持证上岗的岗位人员均具备相应资质。 5.意外突发事故应急措施 修订《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》并备案。厂区内配备相应的应急器材，定期组织人员进行应急演练。 6.环境监测措施 公司制定了2020年环境监测计划并进行了备案，已与江苏荟泽检测技术有限公司签订了环境检测协议。 7.发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施 设立环保突发事件专项保障资金，并投保100万元环境责任险。

周边环境简述及地理位置图 厂区南侧为上海电气环保热电，东侧为稀土材料厂，西为靖江待开发地块，北侧为天泽化工。

厂区布局说明及平面布置图 磷化渣项目在厂区北侧，东为磷化渣仓库和产品仓库，西为磷化渣车间。