南通市污染源自动监控平台运行维护项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSADTZC2020016G

二〇二〇年八月

地址：南通市崇川区崇文路2号

南通市生态环境局官网(http://hbj.nantong.gov.cn/)

# 目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

# 第一部分  竞争性磋商公告

江苏爱德信工程项目管理有限公司受南通市生态环境局 (下称采购人)委托，就南通市污染源自动监控平台运行维护项目实施竞争性磋商方式组织采购。现公告如下：

一、项目名称及编号：

项目名称：南通市污染源自动监控平台运行维护项目

采购文件编号：JSADTZC2020016G

二、采购预算：

本项目采购总预算为18.00万元，最终报价超过采购预算的为无效响应文件。

三、项目需求说明：

南通市污染源自动监控平台的运维工作，具体详见磋商文件第三部分“项目需求”。

四、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其他资格要求：

6、没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7、本项目不接受联合体参与磋商。

五、磋商公告期限

自磋商公告在“南通市生态环境局官网”发布之日起3个工作日。

六、磋商文件的获取

1、获取时间：自本磋商公告发布之日起。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，供应商直接从南通市生态环境局官网(http://hbj.nantong.gov.cn/)“首页-公告公示” 栏自行下载磋商文件、答疑等磋商资料。

七、响应文件的递交

1、递交响应文件截止时间及开标时间为 2020年9月8日14时30 分，地点为南通市崇川区崇文路2号20楼2014会议室，如有变动另行通知。

2、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

八、磋商保证金

供应商须递交磋商保证金为人民币3000元整(现金，单独密封并加盖公章）

九、竞争性磋商程序简介

磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价(提交最后报价的供应商不得少于3家)，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交供应商。

十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：南通市生态环境局

地    址：南通市崇川区崇文路2号

联系方式：王先生15251325188

2、采购代理机构

名    称：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地    址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼

联系方式：范小莹  0513-80901552，18912292712；

电子邮箱：164746958@qq.com

2020年8月28日

# 第二部分 磋商须知

一、磋商文件由采购人解释。

1、供应商下载获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在磋商文件发布开始之日起3个工作日内以书面形式提出询问或疑问。未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其响应文件将被拒绝，供应商自行承担责任。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以指定媒体发布的信息为准。

3、采购人对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充并通知到供应商，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知到供应商。

三、磋商报价

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价。

2、本项目不接受任何有选择的报价。

3、磋商报价均以人民币为报价的币种。

4、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

5、最后报价应包括为采购人委托的运维服务项目的全部费用，包括并不限于所投项目劳务费用、交通费、通信费及相关服务费其他有关的为完成本项目发生的所有费用(含一切必须的辅助材料费用、异常报警信息费等)。

四、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按第七部分“响应文件组成”编写响应文件，响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外），正文可使用宋体四号字，按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。不得将内容拆开，并牢固装订成册（如文件较多，可分册装订）。不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、响应文件的资格审查资料、技术商务响应文件、价格响应文件均为一份正本和二份副本，并明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3、响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商可以将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。正本、副本分别密封的，封袋上应标明“正本”、“副本”字样。

2、所有原件资料放入原件包，单独密封。

3、响应文件的原件包、资格审查资料、技术商务响应文件和价格响应文件应分别密封，并在封袋上写明 “原件包”、“资格审查资料”、“技术商务响应文件”、“价格响应文件”，同时还要写明采购人名称、项目名称及供应商名称。封袋上应加盖供应商公章。

未按上述规定密封的响应文件，采购人不予接收。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

七、磋商保证金

1、本项目磋商保证金为3000人民币。

2、磋商保证金仅限现金，不接受其他方式。供应商须在递交响应文件的同时将磋商保证金(单独密封并加盖公章)递交给采购代理机构查验。未按时或未按规定方式提交保证金的，视为放弃磋商资格。

3、未成交的供应商的磋商保证金当场退还，成交供应商的磋商保证金将在采购人与成交供应商签订的合同生效后 5个工作日内予以退还（无息）。

4、供应商出现下列情况，取消其磋商资格，磋商保证金将不予退还：

4.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

4.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

4.3供应商与采购人、其他供应商或代理机构恶意串通的；

4.4供应商无正当理由不与采购人订立合同；在签订合同时向采购人提出附加条件的；

4.5供应商在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；

4.6磋商文件规定的其他情形的。

八、响应文件退回

磋商程序进行后，不论成交与否，所有已开启的响应文件均予不退，未开启的响应文件可退回。

九、磋商费用

1、供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2、磋商文件及相关资料费200元整，由供应商在递交响应文件时缴纳，售后不退。

3、本次磋商采购代理服务费2000元，供应商须综合考虑在响应报价内，由成交供应商承担并在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

十、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三部分 项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目内容

本项目为2020年度南通市污染源自动监控平台的运维工作，项目主要内容为：

1、重点污染源自动监控系统服务器回迁及在南通实施本地化部署工作。

2、做好南通市污染源自动监控平台软件、硬件基础性运维管理。

3、组织实施重点污染源自动监控平台、省污染源监控平台基础数据库系统的运行维护、数据修约等工作，有效提升全市数据质量，确保数据有效传输率达到90%以上。

4、配合市生态环境监控中心做好污染源监控预警预报、排查超标信息等工作，编制污染源监控日报。

5、提供共享中间库，供市本级生态环境部门使用。

二、南通市污染源自动监控平台运维项目采购说明

为保证南通市污染源自动监控平台运维工作的完好执行，更好地突出工作成效，本次采购为2020年（自合同签订之日起一年）的平台第三方运维，为保证运维工作连续性，根据南通市财政局《关于做好2020年政府采购预算编制和执行工作的通知》（通财购〔2019〕20号）要求，合同期满后，在供应商承诺政策性增资以外不增加服务费用的前提下，如采购人、供应商双方自愿，经采购人申请（附原合同），并经南通市财政局及政府采购管理处审核后可续签合同。

采购人将按照《南通市污染源自动监控平台运行维护合同》及《南通市污染源自动监控平台运行维护考核办法》对运维情况进行考核，根据考核结果结算运维费用。

如在运营期间承担运营单位出现下列重大问题，采购人将有权解除供应商合同。

（1）因供应商原因影响我市传输有效率，导致单个企业数据传输有效率达不到90%。

（2）因供应商原因影响我市修约率。

（3）因运维不当导致南通市污染源监控指标低于全省平均水平。

（4）因供应商原因导致平台长期（连续一周以上）故障。

（5）供应商借采购人名义向第三方推销产品。

（6）供应商在运维工作中弄虚作假。

（7）供应商不服从采购人管理。

（8）供应商有违法行为。

三、项目要求

(一）供应商所供平台要求

1、基本要求

（1）现有硬件、软件配置情况及要求。目前采购人已配置3台服务器，供应商所供平台需适应软、硬件配置要求。服务器具体参数如下：

平台现有服务器配置

| 项目 | 服务器参数 |
| --- | --- |
| 市平台现有 服务器 | 外型：4路4U机架式企业级服务器； |
|  | 处理器：2颗×Intel 至强Xeon E7-4820 2.00GHz，八核/八线程； |
|  | 内存：64GB DDR3 |
|  | 硬盘：6块×1.2TB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘； |
|  | 电源：高输出电源(2+1 PSU) 1100瓦 |
|  | 网卡：4个千兆网口 |
|  | 操作系统：Microsoft Windows 2012 server 中文标准版 |
|  | 数据库：Microsoft SQL server 2012中文标准版 |

（2）通讯要求。采用TCP/IP协议，可以接收现场端发送的有线或无线通讯数据包；采用开放性接口，支持不同品牌的数据采集仪发送数据；基于HJ212-2017协议进行数据和命令交互。

（3）对接要求。乙方提供数据中间库，按照《江苏省生态环境数据资源交换共享实施规范》要求，规范数据标准和数据目录，并将中间库的数据与市生态环境部门要求的相关系统进行数据交换和对接，保证中间库的数据与前端数采仪的数据一致。

2、功能要求

（1）用户权限设置及帐号分配。包括但不限于用户管理、资源管理、角色管理、用户角色分配、角色资源分配等。

（2）日志管理。日至包括但不限于操作日志和系统运行异常日志，日志管理包括但不限于日志查询、日志打印。

（3）排污企业分类及基本信息。支持根据不同的行政区划、管理类别、行业类别等对企业进行分类，基本信息包括但不限于企业排污口信息、联系人信息、位置信息、排污许可证信息、自动监控设备信息等，可以新增、修改、批量导入。

（4）信息实时显示与查询。实现实时监控不同污染源废水和废气的流量、流速、污染物浓度、废气烟温、炉温、压力、湿度、氧含量以及过程监控参数等信息。同时支持对所有污染源自动监控历史数据的查询，并具有所有历史数据及当前数据的备份功能。可根据污染源、监控点、污染物、间隔时间、汇总数据类型（日数据汇总、月数据汇总、年数据汇总）等，查询显示相应查询条件下的污染物的浓度、流量、流速、污染物排放量等信息。平台历史数据在采购人未要求删除的情况下可长期保存。

（5）统计报表管理。统计报表包括但不限于企业基本信息表、数据报表（含分钟数据、小时数据、日数据、月数据、年数据）、数据超标及异常报表、报警信息报表等。可通过条件查询，形成查询结果数据报表及折线图，并支持EXCEL格式输出和打印。

（6）数据分析及研判。支持根据污染源、地区、行业类别等分类，统计特定时间段内特定污染物的排放浓度及总量等信息，对比分析特定企业、特定地区污染物排放情况。同时提供零值、负值、定值、极小值、极大值等异常监控数据分析服务。

（7）超标及异常管理。按照相应的管理制度，将污染物小时、日超标及异常信息通过短信发送至企业人员及环保管理人员，并支持在平台上进行超标异常信息查询、汇总及导出等功能。

（8）凭证管理。对停产、超标或异常数据企业所上传的凭证进行统计管理 ，可以对凭证进行新增、查询、预览、导出等操作。

（二）平台运维要求

1、供应商应至少配置1名专业运维人员常驻采购单位，并提供5*8小时服务。维护期内由供应商保证平台的正常运转，符合生态环境部门相关规范。

2、硬件运维。供应商运维人员开展对采购人所提供服务器的基础性运行维护工作，包括但不限于：

（1）负责服务器的硬件配置、安装等技术指导及维护工作，配合做好重点污染源自动监控系统平台服务器回迁及本地化部署工作。

（2）每周对服务器运行状态进行巡检，及时报告所发现问题并提出解决方案。

（3）定期对服务器组件进行优化，确保平台工作效率。

3、平台软件运维。运维人员开展对平台软件系统、全面的运行维护工作，包括但不限于：

（1）提供服务器软件安装及升级的技术支持。

（2）提供数据迁移与系统重新部署服务。

（3）提供数据库空间合理规划及系统资源配置。

（4）提供软件平台应用环境的性能优化的建议与调整，使平台运行正常。

（5）定期对数据进行备份，备份频率不得低于1周/次，备份数量不得低于2份，并在运维期满后将备份数据完整的提供给采购人。

（6）及时解答使用方在平台使用中遇到的疑问，并随时提供有效的技术咨询服务。

（7）提供平台故障的紧急处理。当平台出现突发故障如死机、无法启动等情况时，迅速完成平台的故障修复工作，一般故障修复时间不得超过6小时，特殊故障应在24小时内进行修复。

（8）必须保证平台能及时、准确、全面的采集并解析各企业的数据，如因平台原因导致数据缺失，需在24小时内进行数据的补传。

（9）当平台出现性能下降等问题时，查找原因并采取有效措施。

（10）提供新旧平台的数据迁移技术支持。

（11）建立运行维护台账，记录日常维护工作内容，日常维护内容至少包括平台配置维护、基础信息维护、用户信息维护、数据信息维护、报警信息维护等。每日开展平台运行情况巡检，每周系统检验平台运行状态，每月制作平台运行情况报告。

（12）报警信息处置。对报警信息闭环管理，负责信息的发送、处理、反馈及归档。每日进行异常数据及日均值超标数据的统计与发布，每周进行未及时填报报警原因企业的统计与发布，每月进行超标严重企业的统计及发布，每季度进行污染源监控存在问题汇总与分析。

4、重点污染源自动监控系统平台、省平台日常运维。完成重点污染源自动监控系统平台、省平台日常运维、凭证上传、数据修约、督办跟踪等工作，会同生态环境局管理人员编制污染源监控报告，通过日报、周报、月报等形式协助生态环境管理人员实现对污染源的监控管理，确保南通市重点排污单位自动监控数据传输有效率达到90%以上，并根据职责完成上级部门交办的相关督办任务跟踪统计和汇总。

5、协助生态环境管理人员做好污染源自动监控相关工作。

第四部分  评审程序和内容

一、采购人组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向纪检、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购中心答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持身份证原件准时参加磋商。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目磋商的技术商务和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术商务分值占总分值的比重为 80%（权重），按所有评委评分的算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数；报价分值占总分值的比重为 20%（权重） ，统一采用低价优先法计算直接取得，分值四舍五入保留两位小数。两项得分相加为供应商的综合得分，综合得分最高的供应商推荐为项目第一成交候选人，并出具评审磋商报告。

## 确定成交候选人的特殊情况处理：若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标；若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

(一)审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、要求的保证金是否已提供；

2、供应商资格是否符合；

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

(二)误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

(三)出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、未提供原件包的；

2、未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

3、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4、响应报价超出预算的；

5、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

(四)出现下列情形之一的，磋商失败：

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不以任何理由组织重新评审。采购人发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

技术商务部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（一）技术商务分：80分

以下所设分值均为各条评分最大得分值，请评委根据各条评分内容在0~所设分值之间酌情打分。

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 服务业务熟悉能力 | 22分 | 投标人了解污染源自动监控平台总体架构，清晰描述平台各部分功能业务逻辑关系，按报价人的理解程度：理解准确的6-8分；理解一般得3-5分；初步了解得1-2分，不提供不得分。 |
|  |  | 投标人全面掌握污染源自动监控平台部署运行环境，了解平台运行现状，全面详细掌握得4-7分；基本掌握得1-3分，不提供不得分。 |
|  |  | 投标人能够清晰的阐述污染源自动监控通讯服务器程序的体系架构及内部数据的接收、转发机制的，得5-7分；能够基本阐述通讯服务器程序的体系架构及内部数据的接收、转发机制的，得1-4 分；差的或未提供的不得分。 |
| 企业综合实力 | 20分 | 获得ISO9001认证的得2分，没有不得分。 |
|  |  | 具备由第三方专业评定机构鉴定的获得AAA信用等级证书的，得3分，没有不得分； |
|  |  | 为本项目拟派的服务团队人员具有ITIL服务证书的，每提供1个具有证书的成员加2分，最高加6分。（提供ITIL服务证书扫描件及人员在本单位近3个月的人员社保缴纳凭证） |
|  |  | 投标人参与环保部环境数据传输标准和环境信息传输、交换技术等规范的制定，每提供一个标准参与证明得3分，最高得6分。（需提供相关证明材料，否则不得分） |
|  |  | 投标人能够提供污染源自动监控系统软件著作权的得3分，不提供不得分。 |
| 运维业绩 | 20分 | 2017年以来，拥有市级污染源监控平台运行维护经验的，提供1个合同得1分，最高得10分；拥有省级污染源监控平台运行维护经验的，1个合同得2分，最高得6分；拥有国家级污染源监控平台维护经验的，1个合同得4分。（同一个甲方算1个合同，需提供合同复印件，并加盖公章） |
| 服务能力 | 10分 | 针对投标人提供的本项目服务团队人员水平、人员服务经验等综合评价：优秀的计3-5分；良好的计1-2分；不提供不得分。 |
|  |  | 投标人在提供平台建设或服务的业务经营过程中得到用户满意认可的，每有1个用户得1分（同一用户视为一个案例），最高得5分。 （须提供加盖用户公章的表扬信或服务意见为优秀的评价表等证明材料，否则不予认可） |
| 项目管理方案 | 5分 | 针对投标人提供的服务方案进行评审：包括项目服务人员经验、项目组织架构图、项目经理、主要负责人能力、日常管理制度和考核办法等。优良的计4-5分；一般的计1-3分；差或不提供不得分。 |
| 培训计划 | 3分 | 根据投标人提供的对采购人及其所属单位人员培训计划的完整性、合理性、可行性综合评价，最高得3分。 |

(二）价格分：20分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

六、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，磋商人报告市财政局，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

八、成交通知

成交结果在发布公告的媒体上公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后三十日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人与成交供应商串通或要求成交供应商通过降低服务标准、在履行合同中要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

三、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

四、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

南通市污染源自动监控平台运行维护合同

（草本）

为做好我市污染源自动监控平台的日常维护管理，确保系统正常运转，更好地为环境管理服务，南通市生态环境局（以下简称甲方）与中标方_________(以下简称乙方）友好协商，按照社会化、市场化运营机制，甲方委托乙方对南通市污染源自动监控平台进行运行维护，乙方在“责权利”明确的情况下，自愿接受甲方领导，提供甲方所需的服务。具体事项如下：

一、合同内容

本项目为2020年度南通市污染源自动监控平台的运维工作，乙方需自带平台供采购人免费使用。项目主要内容为：

1、重点污染源自动监控系统服务器回迁及在南通实施本地化部署工作。

2、做好南通市污染源自动监控平台软件、硬件基础性运维管理。

3、组织实施重点污染源自动监控平台、省污染源监控平台基础数据库系统的运行维护、异常报警、数据修约等工作，有效提升全市数据质量，确保数据有效传输率达到90%以上。

4、配合市生态环境监控中心做好污染源监控预警预报、排查超标信息等工作，编制污染源监控日报。

5、乙方提供数据中间库，按照《江苏省生态环境数据资源交换共享实施规范》要求，规范数据标准和数据目录，并将中间库的数据与市生态环境部门要求的相关系统进行数据交换和对接，保证中间库的数据与前端数采仪的数据一致。

- 乙方所供平台要求

1、基本要求

（1）硬件、软件配置情况及要求。甲方已配置3台服务器，乙方所供平台需满足甲方软、硬件配置要求。

（2）通讯要求。采用TCP/IP协议，可以接收现场端发送的有线或无线通讯数据包；采用开放性接口，支持不同品牌的数据采集仪发送数据；基于HJ212-2017协议进行数据和命令交互。

（3）对接要求。乙方应提供中间库，并保证中间库的正常使用，供甲方环保部门使用。

（4)所供平台还应遵循人性化、先进性、开放性、流畅性、可靠性、可扩展性、安全性、完整性等原则。

2、功能要求

（1）用户权限设置及账号分配。包括但不限于用户管理、资源管理、角色管理、用户角色分配、角色资源分配等。

（2）日志管理。日至包括但不限于操作日志和系统运行异常日志，日志管理包括但不限于日志查询、日志打印。

（3）排污企业分类及基本信息。支持根据不同的行政区划、管理类别、行业类别等对企业进行分类，基本信息包括但不限于企业排污口信息、联系人信息、位置信息、排污许可证信息、自动监控设备信息等，可以新增、修改、批量导入。

（4）信息实时显示与查询。实现实时监控不同污染源废水和废气的流量、流速、污染物浓度、废气烟温、炉温、压力、湿度、氧含量以及过程监控参数等信息。同时支持对所有污染源自动监控历史数据的查询（含原市平台历史数据），并具有所有历史数据及当前数据的备份功能。可根据污染源、监控点、污染物、间隔时间、汇总数据类型（日数据汇总、月数据汇总、年数据汇总）等，查询显示相应查询条件下的污染物的浓度、流量、流速、污染物排放量等信息。平台历史数据在甲方未要求删除的情况下可长期保存。

（5）统计报表管理。统计报表包括但不限于企业基本信息表、数据报表（含分钟数据、小时数据、日数据、月数据、年数据）、数据超标及异常报表、报警信息报表等。可通过条件查询，形成查询结果数据报表及折线图，并支持EXCEL格式输出和打印。

（6）数据分析及研判。支持根据污染源、地区、行业类别等分类，统计特定时间段内特定污染物的排放浓度及总量等信息，对比分析特定企业、特定地区污染物排放情况，并能够预计未来污染物排放趋势。同时具备零值、负值、定值、极小值、极大值等异常监控数据分析、统计功能。

（7）超标及异常管理。按照相应的管理制度，将污染物小时、日超标及异常信息通过短信发送至企业人员及环保管理人员，并支持在平台上进行超标异常信息、原因及处置情况的查询、汇总及导出等功能。

（8）凭证管理。对停产、超标或异常数据企业所上传的凭证进行统计管理 ，可以对凭证进行新增、查询、预览、导出等操作。

三、运维内容及要求

1、乙方应至少配置1名专业运维人员常驻采购单位，并提供5*8小时服务。维护期内由供应商保证平台的正常运转，符合环保部门相关规范。

2、硬件运维。乙方运维人员开展对采购人所提供服务器的基础性运行维护工作，包括但不限于：

（1）负责服务器的硬件配置、安装等技术指导及维护工作，配合做好国发平台服务器回迁及本地化部署工作。

（2）每周对服务器运行状态进行巡检，及时报告所发现问题并提出解决方案。

（3）定期对服务器组件进行优化，确保平台工作效率。

3、平台软件运维。运维人员开展对平台软件系统、全面的运行维护工作，包括但不限于：

（1）提供服务器软件安装及升级的技术支持。

（2）提供数据迁移与系统重新部署服务。

（3）提供数据库空间合理规划及系统资源配置。

（4）提供软件平台应用环境的性能优化的建议与调整，使平台运行正常。

（5）定期对数据进行备份，备份频率不得低于1周/次，备份数量不得低于2份，并在运维期满后将备份数据完整的提供给甲方。

（6）及时解答使用方在平台使用中遇到的疑问，并随时提供有效的技术咨询服务。

（7）提供平台故障的紧急处理。当平台出现突发故障如死机、无法启动等情况时，迅速完成平台的故障修复工作，一般故障修复时间不得超过6小时，特殊故障应在24小时内进行修复。

（8）必须保证平台能及时、准确、全面的采集并解析各企业的数据，如因平台原因导致数据缺失，需在24小时内进行数据的补传。

（9）当平台出现性能下降等问题时，查找原因并采取有效措施。

（10）提供新旧平台的数据迁移技术支持。

（11）建立运行维护台账，记录日常维护工作内容，日常维护内容至少包括平台配置维护、基础信息维护、用户信息维护、数据信息维护、报警信息维护等。每日开展平台运行情况巡检，每周系统检验平台运行状态，每月制作平台运行情况报告。

（12）报警信息处置。对报警信息闭环管理，负责信息的发送、处理、反馈及归档。每日进行异常数据及日均值超标数据的统计与发布，每周进行未及时填报报警原因企业的统计与发布，每月进行超标严重企业的统计及发布，每季度进行污染源监控存在问题汇总与分析。

4、重点污染源自动监控系统平台、省平台日常运维。完成国发平台、省平台日常运维、凭证上传、数据修约、督办跟踪等工作，通过日报、周报、月报等形式协助生态环境管理人员实现对污染源的监控管理，确保南通市重点排污单位自动监控数据传输有效率达到90%以上，并根据职责完成上级部门交办的相关督办任务跟踪统计和汇总。

5、协助生态环境管理人员做好污染源自动监控相关工作。

四、合同总价及周期

供应商应于合同签订后 10天内，完成平台部署，进入实际运行阶段，维护期为实际运行起一年。南通市污染源自动监控平台运行维护项目维护费以政府采购中标价____万元为基准。如乙方实际运维时间发生变化，则根据时间比例进行结算。

五、考核及付款

项目合同签订后1个月内预付合同金额的80%；运维结束1个内根据日常运维考核情况支付余款。

甲方对平台投运时限考核需在合同签订6个月内完成；每季度需对乙方运维情况进行考核，年度运维周期结束后汇总季度考核情况；考核结果经双方盖章后作为支付运维费用的凭证。

六、违约责任

1、如在维护期内出现下列重大问题，甲方将有权解除乙方合同并不再续签合同。

（1）因乙方原因影响我市传输有效率，导致单个企业数据传输有效率达不到90%。

（2）因乙方原因影响我市修约率。

（3）因运维不当，导致南通市污染源监控指标低于全省平均水平。

（4）因乙方原因导致平台长期（连续一周以上）故障。

（5）乙方借甲方名义向第三方推销产品。

（6）乙方在运维工作中弄虚作假。

（7）乙方不服从甲方管理。

（8）乙方有违法行为。

2、因乙方原因造成甲方重大损失的，甲方除有权向乙方追究责任外，还可要求乙方赔偿相应损失。

3、本合同在履行过程中发生争议及解决纠纷方式：由甲乙双方协商解决；也可提交当地财政政府采购管理部门或工商管理部门调解，协商或调解不成的，按下列第2种方式解决：

（1）、提交南通仲裁委员会仲裁。（2）、依法向项目所在地人民法院起诉。

七、其他

1、乙方在从事甲方受托事项时发生的事故由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

2、如甲方拒绝支付运维费，乙方有权解除合同。

3、本合同一式四份，甲、乙双方各两份。

4、本合同最终解释权归甲方。

甲方：                                    乙方：

签字：                                    签字：

时间：                                    时间：

# 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

# 2、领取磋商文件的供应商应根据第二部分“磋商须知”中“第一款”的约定提出疑问；质疑提出的有效时限，见《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人、采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商授权人送达采购代理机构和采购人。

2、对符合提出质疑要求的，采购代理机构和采购人签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购代理机构、采购人负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评委审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购代理机构、采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

（5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人或采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的100%作为违约金，同时列入不良供应商名单。

（6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，采购人有权收取其保证金的100%作为违约金，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

第七部分  响应文件组成

响应文件由原件包、资格审查证明材料、价格响应文件、技术商务响应文件四部分组成。

一、原件包（单独密封）

提供本项目所需的证明材料原件，并在密封袋上加盖单位公章，没有递交原件包或包中资料不全的，评委可以不予认可。

如遇特殊情况部分原件不能提供的，则供应商可以提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。

二、资格审查证明材料（正本一份、副本二份，单独密封，不得出现报价）

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书原件及身份证复印件（加盖公章）；

3、法定代表人授权委托书原件，授权代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4、请按磋商公告“供应商资格要求”中相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）；

4.1《营业执照》副本；

4.2企业上一年度财务状况报告(成立不满一年不需提供)；

4.3企业上一年度缴纳税收和社会保障资金的记录；

4.4近3年在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

5、其它需要提交的资格审查证明材料。

三、技术商务响应文件（正本一份、副本二份，单独密封，不得出现报价）

1、磋商供应商情况一览表

2、技术商务部分正负偏离表

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

3、技术商务部分评标办法中要求提供的全部资料。

4、请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

5、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

四、价格响应文件（正本一份、副本二份，单独密封）

1、磋商响应报价表；

2、磋商报价明细表（如有，格式自拟）。

附件:

##### 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

南通市生态环境局：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

##### 2、授权委托书

（委托代理人参加投标，须出示此证明）

南通市生态环境局：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。

##### 3、无重大违法记录声明函

南通市生态环境局：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

4、关于资格文件的声明函

南通市生态环境局：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （招标项目名称及项目编号)的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

二○二○年      月     日

5、供应商情况一览表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品或服务内容 | 1. |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |
| 拟派人员情况 | 姓名 | 年龄 | 岗位证书 | 学历 | 曾获何级何种奖励 |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |

6、技术商务部分正负偏离表

（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的所有要求。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被没收全额磋商保证金的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

7、磋商响应报价表

| 项目名称 | 南通市污染源自动监控平台运行维护项目 |
| --- | --- |
| 磋商报价总计（首次） | 人民币大写： ，¥ 元。 |
| 磋商报价总计（二次） | 人民币大写： ，¥ 元。 |
| 磋商保证金 情况 | 保证金 元，已按磋商文件要求递交。 |

#### 供应商名称：                    （加盖公章）

#### 法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 投标总报价（以人民币计价）应包含服务的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用，包括并不限于所投项目劳务费用、交通费、通信费及相关服务费其他有关的为完成本项目发生的所有费用(含一切必须的辅助材料费用)

- 第二次报价将在开标现场填写，磋商响应文件密封提交时只需填写首次磋商报价。